| Образец №10 Техническа спецификация, необходима за провеждането на обществена поръчка чрез публична покана, за избор на изпълнител, с предмет „Доставка на един брой нов колесен трактор и на един брой ново ремарке за колесен трактор“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на един брой нов колесен трактор” Обособена позиция №2: „Доставка на един брой ново ремарке за колесен трактор“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „ДОСТАВКА НА 1 (ЕДИН) БРОЙ НОВ КОЛЕСЕН ТРАКТОР” Минимални технически, експлоатационни характеристики и параметри, на които трябва да отговаря предложеният колесен трактор № по ред Показатели | Параметри 1 Двигател Дизелов, 4-цилиндров, турбокомпресорно пълнене,с водно охлаждане, отговарящ на стандарт за изпускане на вредни емисии - TIER IV 1.1 Мощност min 96 к.c. 1.2 гориво Обикновен дизел 2 Трансмисия Механична, напълно синхронизирана 3 Хидравлична система 3.1 Тип Механичен контрол 3.2 Хидравличен контрол Позиционен, плаващ, смесен 3.3 Капацитет на помпата л/мин. 50 3.4 Подемна сила (kN) 40 4 Въздушен компресор Да 5 Скорости 12 предни/12 задни 6 Брой външни изводи 3 7 Изводи въздушни спирачки за ремарке 3 8 Колесна формула 4 х 4 9 Климатик Да 10 Подемен механизъм Навесна система – категория II 11 Система за изгаряне на твърдите частици DPF филтър 12 Огледала за обратно виждане 2 бр. 13 Резервоар 180 л. 14 Допълнителна седалка Да 15 Аварийна лампа Да 16 Теглич Да 17 Задна електрическа чистачка Да |
| --- | --- |

Забележка:

I. Предложеният марка/модел колесен трактор трябва да отговаря и на следните условия:

- Маркировка – фабрична;

- Стандартизация.

- Наличие на оторизиран гаранционен сервиз в радиус до 80 км. от град Шабла

Забележка:

- Настоящата техническа спецификация ще бъде неразделна част от подписаният договор по изпълненнието на поръчката.

Техническа спецификация,

необходима за провеждането на обществена поръчка за избор на изпълнител за

„Доставка на един брой нов колесен трактор и на един брой ново ремарке за колесен трактор“ по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка на един брой нов колесен трактор”

Обособена позиция №2: „Доставка на един брой ново ремарке за колесен трактор“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „ДОСТАВКА НА 1 (ЕДИН) БРОЙ НОВО РЕМАРКЕ ЗА  КОЛЕСЕН  ТРАКТОР”

Минимални технически, експлоатационни характеристики и параметри, на които трябва да отговаря предложеното Ремарке за колесен трактор

| № по ред | Показатели | Параметри |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полезна товароносимост | 4 000 – 6 000 кг. |
| 2 | Брой оси | 2 |
| 3 | Габарити на коша | 4 х 2 х 0.5 м. |
| 4 | Осветителна система | 12 V |
| 5 | Гуми | 10 / 75 / 15,3/ R |
| 6 | Тристранно разтоварване | Да |
| 7 | Въздушни спирачки | Да |
| 8 | Паркинг спирачка | Да |
| 9 | Резервна гума | Да |
| 10 | Предна ос монтирана на въртящ кръг | Да |

Забележка:

I. Предложеният марка/модел ремарке за трактор трябва да отговаря и на следните условия:

- Маркировка – фабрична;

- Стандартизация.

Забележка:

1.	Настоящата техническа спецификация ще бъде неразделна част от подписаният договор по изпълнението на поръчката.

Изготвил: …………………

Инж. Марияна Бобева