Образец № 14

ОДОБРЯВАМ:

...........................................................

ПРОФ. РАЙНА БЪРДАРЕВА

Кмет на Община Шабла

ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ

На обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП, чрез публична покана с предмет: „СТРОИТЕЛНИ МОНТАЖНИ РАБОТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „Възстановка на тракийско рибарско селище "Брия" – I етап, в с.Дуранкулак, община Шабла”

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Описание на предмета на обществената поръчка. Изисквания при изпълнението.

Наименование на обществената поръчка: „СТРОИТЕЛНИ МОНТАЖНИ РАБОТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „Възстановка на тракийско рибарско селище "Брия" – I етап, в с.Дуранкулак, община Шабла”

Обект на поръчката:  СТРОИТЕЛСТВО, Категория на  строежа: първа група,  пета категория

Изисквания при изпълнението: Настоящият проект третира създаването на комплекс съчетаващ историческото развитие на традиционен за района занаят – рибарство.

Терена на който ще се изгражда комплекса за рибарско селище – „Брия” е частна общинска собственост в близост до морския бряг, непосредствено до буната на къмпинг „Космос”. За изпълнението на проекта е изработена реплика на тракийска галера, която ще бъде закотвена на буната и използвана като аттракцион за туристите в това число и за демонстрационно плаване. Терена е разделен на части като в южната ще се разпложат обектите на настоящия проект – рибарско селище и туристически атракцион.  През средата на терена ще се обособи вътрешен път до хелингите и морския бряг. Видовете дейности са разделении на два етапа в зависимост от възможностите за финансиране. С поканата е предвидено  изпълнение на Първи етап от проекта.

В Първия етап ще се  изгради рибарска хижа за нуждите на рибарите от Дуранкулак. Тя ще се разположи така, че да бъде удобна за достъп от брега и същевременно отделена от останалите подобекти, за да се предотвратят функционалните конфликти. Туристите и посетителите ще могат да се запознаят със съвременното рибарство и да се възползват от предлаганите от рибарите услуги – покупка на риба, организиран риболов и плаване. За да се постигне това функционално зониране е предвидено терена да се моделира като същевременно се укрепи ската със стена от габиони.

II. ЦЕЛ НА РАЗРАБОТЕНИЯ ЕТАП І-ВИ: Основната цел на проекта за І-вия етап е строителството на рибарската хижа, където на местните рибари да бъдат осигурени нормални санитарно-битови условия за ежедневната им дейност и възможност за временно съхранение на улова.

За целта е проектирана сграда със следните функционални звена:

- Общо помещение, където рибарите да могат да се стоплят, да се преоблекат, да се събират с и без повод. За целта е обособено помещение с площ 36кв.м., оборудвано с малка кухня, хладилник, ледогенератори за люспест и кубичен лед и маса за хранене. Помещението е отоплено с конвекторни електрически радиатори.

- Хладилна камера, където да бъде временно съхраняван улова при температура от минус 20ºС така, че да бъде охладена шоково. Съхранението ще бъде кратковременно- 2 до 4часа, в изключителни случаи до 24 часа, до извозването на улова към търговската мрежа. Камерата ще се изгради от гладки термопанели с пълнеж от ЕППУ и дебелина 140мм. Съоръжението е проектирано в неотопляемо пространство, обтекаемо и проветриво от всички страни така, че да се предотврати образуването на конденз по стените. Пода на съоръжението е с проектиран с топлоизолация.

- Склад с общо предназначение, предимно инвентар за нуждите на рибарите.

- Санитарен възел с директен достъп от терена.

- Веранда, частично покрита с навес, частично покрита с пергола. Предназначена е за използване през благоприятните климатично сезони за извършване на присъщите на дейността занятия. Предвидено е изграждането на зидана каменна пещ.

Площадката, на която ще се изгради сградата ще се моделира от терена чрез откопаване от ската. Ще се изгради гравитачна, подпорна стена от габиони, запълнени с каменна маса. Оформената площадка ще се оттече към съществуващия път.

Сградата ще се изгради върху предварително подготвена бетонова площадка. Конструкцията на сградата е дървена, скелетна. Фасадните стени ще се изградят с послоен монтаж и пълнеж от каменна вата. Покрива е двускатен, покрит с едноолучни (турски) керамиди.

Визията на сградата е съобразена с цялостната визия на комплекса при използване на традиционни, класически строителни технологии за удовлетворяване на съвременни нужди.

Сградата ще се захрани от водопроводната мрежа на района, АЦ 100мм., преминаваща по пътя от север на имота.

Тъй като в района няма изградена канализация, отработените води ще се пречистват чрез локално пречиствателно съоръжение- биореактор, а пречистената вода ще се използва за поливане на зелените площи.

Електрозахранването на обекта ще се извърши съгласно предписание на електроразпределителното дружество. На границата на имота ще се монтира стандартно електромерно табло.

III. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ЕТАПА:

Площ на УПИ: 					2360кв.м.

Застроена площ: 					68 кв.м.

Разгъната застроена площ:				68кв.м.

Участие при образуването па Пзастр.: 		2,88%

Участие при образуване на Кинт.: 		0,0288

Височина на сградата: 				3,70м.

Изисквания към техническите характеристики на строителните продукти, които ще бъдат вложени в строежите.

Изисквания за качество - нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят.

| № | Вид СМР | мярка | количество | СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І | МОДЕЛИРАНЕ НА ТЕРЕНА |  |
| 5 | Доставка на габиони от двойно пресукана стоманена тел 400х100х100 | бр. | 110,00 | Дълбокопоцинкована, двойно усукана стоманена мрежа; минимално цинково покритие съгласно EN 10244-2 Zn=240gr/m2 |
| 6 | Доставка на габиони от двойно пресукана стоманена тел 200х100х100 | бр. | 7,00 | Дълбокопоцинкована, двойно усукана стоманена мрежа; минимално цинково покритие съгласно EN 10244-2 Zn=240gr/m2 |
| 11 | Доставка и монтаж на бетонови улеи (кинети) 100х40х12см. | бр. | 51,00 |  |
| ІІ | СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ |  |
| 2 | Доставка и полагане на подложен бетон В15 под ивични фундаменти | куб.м. | 5,20 | БДС EN 206:2014- Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие |
| 3 | Доставка и полагане на конструктивен бетон В30; ивични фундаменти и плоча | куб.м. | 66,00 | БДС EN 206:2014- Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие |
| 4 | Доставка и монтаж на армировъчна стомана АІ и АІІІ- по спецификация | кг. | 3676,00 | БДС 4758:2008-Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В235 и В420 БДС ENV 10080:2003-Стомани за армиране на бетон. Заваряема оребрена армировъчна стомана В 500. Технически условия за доставка на пръти, кангали и заварени мрежи |
| 5 | Доставка и монтаж на закладни части, обувки за дървени колони 20х20 със шиш N18 L20 в комплект с 2бр. Тирфони 12х84мм. | бр. | 17,00 |  |
| ІІІ | АРХИТЕКТУРА |  |
| 1 | Доставка и монтаж на дъсчена фасадна обшивка от първокачествен иглолистен дървен материал с дебелина до 2.5см. | кв.м. | 111,50 | БДС EN 338:2009- Строителен дървен материал. Класове на якост |
| 4 | Доставка и монтаж на финно обработени първокачествени дъски от иглолистен материал с дебелина до 2.5см.- за вътрешната обшивка | кв.м. | 100,35 | БДС EN 338:2009- Строителен дървен материал. Класове на якост |
| 5 | Доставка и монтаж на иглолистни дървени профили: 6х8см.- второстепенна дървена конструкция за закрепване на фасадната и интериорната обшивки | куб.м. | 1,50 | БДС EN 338:2009- Строителен дървен материал. Класове на якост |
| 6 | Доставка и монтаж на каменна вата 90кг./куб.м.- пълнеж във фасадните стени | куб.м. | 10,75 | MW– EN13162 – T4 – CS(Y\10)20 – SD10 – PL(5)200 – MU1 – WS– WL(P) - AW0,95Означения в кода съгласно БДС EN 13162 MW – съкращение за МИНЕРАЛНА (КАМЕННА) ВАТА EN13162 – Европейски Стандарт: Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски условия Ti– граници на дебелина (Τ4: -3mm+5mm) CS(Y/10) – декларирано ниво на якост на натиск при 10% деформация σ10% TRi– Декларирано ниво за якост на опън, перпендикулярнона повърхността (kPa) SD– Динамична твърдост (MN/m3) PL(5)I– Точка на натоварване (N) MUi – Число на дифузно съпротивление на водна пара WS– Краткотрайна абсорбция на вода (<1kg/m2) WL(P) – Дълготрайна абсорбция при частично потапяне(<3kg/m2) AWi – Коефициент на абсорбция на звука AFi– Устойчивост на въздушен поток (kPa s/m3) |
| 7 | Доставка и монтаж на едноолучни керамиди - монтаж на 2 реда | кв.м | 124,00 | БДС EN 1304:2013- Глинени покривни керемиди и приспособления. Определения и изисквания за продуктите |
| 11 | Доставка и монтаж на каменна вата 90кг./куб.м.- пълнеж покривната конструкция | куб.м. | 16,30 | MW– EN13162 – T4 – CS(Y\10)20 – SD10 – PL(5)200 – MU1 – WS– WL(P) - AW0,95Означения в кода съгласно БДС EN 13162 MW – съкращение за МИНЕРАЛНА (КАМЕННА) ВАТА EN13162 – Европейски Стандарт: Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски условия Ti– граници на дебелина (Τ4: -3mm+5mm) CS(Y/10) – декларирано ниво на якост на натиск при 10% деформация σ10% TRi– Декларирано ниво за якост на опън, перпендикулярнона повърхността (kPa) SD– Динамична твърдост (MN/m3) PL(5)I– Точка на натоварване (N) MUi – Число на дифузно съпротивление на водна пара WS– Краткотрайна абсорбция на вода (<1kg/m2) WL(P) – Дълготрайна абсорбция при частично потапяне(<3kg/m2) AWi – Коефициент на абсорбция на звука AFi– Устойчивост на въздушен поток (kPa s/m3) |
| 14 | Доставка и монтаж на термопанели 140мм. С пълнеж от ЕППУ за изграждане на хладилна камера | кв.м. | 39,56 | Херметичност (хидроизолация) Основнития стандарт, дефиниращ изискванията за херметичност на полиуретанови панели е EN 12865. Стандартът изисква постигане на 100 % херметичност при налягане 600 Pa при нормални условия. Лабораторните тестове показаха, че нашия панел е водонепропусклив до налягане от 1070 Pa, далеч над изискваното от стандарта. Стоманена ламарина Предварително оцветена с полиестерна боя - 25 микрона и 7 микрона задната страна (EN 10169-1/03) Дебелина от 40 до 100 mm (EN 10142/00) 350 MPa точка на огъване 350-380 N/mm2. Zincalume® S 320GD AZ150 (55% алуминий, 43,5% цинк, 1,5% силиций) (EN 10147/00 & EN10142/00) Color bond® XRW органично полиестерно електростатично покритие (EN 10169-2/99) |
| 16 | Доставка и полагане на бетон В30 с дебелина 7см., добавка за мразоустойчивост и 0.60кг/куб.м. полипропиленови фибри- под на хладилната камера | куб.м. | 0,60 | БДС EN 206:2014- Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие |
| 25 | Доставка и монтаж на 5 камерна ПВЦ дограма със стъклопакет Вт.1: 180х210, фикс | бр. | 2,00 | EN 12608:2003- Врати, прозорци, капаци, строителни изделия и первази |
| 26 | Доставка и монтаж на 5 камерна ПВЦ дограма със стъклопакет Вт.2: 95х210, фикс | бр. | 2,00 | EN 12608:2003- Врати, прозорци, капаци, строителни изделия и первази |
| 27 | Доставка и монтаж на 5 камерна ПВЦ дограма със стъклопакет В: 2х95х210, отваряема, с плъзгане | бр. | 1,00 | EN 12608:2003- Врати, прозорци, капаци, строителни изделия и первази |
| 28 | Доставка и монтаж на 5 камерна ПВЦ врата с пълнеж ПВЦ панел и размери 70х200см. | бр. | 1,00 | EN 12608:2003- Врати, прозорци, капаци, строителни изделия и первази |
| 29 | Доставка и монтаж на 5 камерна ПВЦ врата с пълнеж ПВЦ панел и размери 80х200см. | бр. | 1,00 | EN 12608:2003- Врати, прозорци, капаци, строителни изделия и первази |
| 31 | Доставка и монтаж на първокачествен иглолистен материал със стандартни размери и дължини: за изграждане на диференциални стълбища и площадки по подпорната стена, в т.ч. и предпазен парапет | куб.м. | 4,50 | БДС EN 338:2009- Строителен дървен материал. Класове на якост |
| ІV | ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ и ХЛАДИЛНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |
| 1 | Електрическо отоплително тяло | бр. | 1,00 | с мощност 400W, влагоустойчиво |
| 2 | Електрическо отоплително тяло | бр. | 1,00 | с мощност 1700W |
| 3 | Електрическо отоплително тяло | бр. | 1,00 | с мощност 2000W |
| 4 | Хладилен агрегат сплит система с комлект външно тяло, въздухоохладител, управление, тръбен сноп и окабеляване | бр. | 1,00 | Qхл = 4,5kW, Nел=3,7kW/380V, |
| 5 | Осев вентилатор | бр. | 1,00 | Ф120, 90куб.м./час |
| V | ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ |  |
| А | Главно електромерно табло и Кабелно захранване н.н. |  |
| 1 | Доставка и монтаж на електромерно табло за открит монтаж върху стоманотръбен стълб -1м , или върху фундамент | компл. | 1,00 | оборудвано с 1 брой трифазен двойнотарифен електромер 10/100А, 3х220/380V, входящ прекъсвач /разединител/-3р-63А и изходящ прекъсвач 3р-50А |
| 3 | Изграждане на еденични кабелни шахти с размери 600/900/800, и капаци от полимербетон | бр. | 4,00 | По детайли в техническия проект. |
| Б | Осветителна инсталация |  |
| 2 | Доставка и монтаж на осв. тяло с компактна луминесцентна лампа 26W, за открит монтаж на таван, | бр. | 18,00 | степен на защита IP -44 |
| 3 | Доставка и монтаж на осветителни тела тип "Спот" с х.л. 50Вт | бр. | 10,00 | степен на защита IP-21 |
| 4 | Доставка и монтаж върху стена на осв.тяло за евакуационно осветление с лум.лампа 1x8W и вградена акумулаторна батерия /60 мин./ със стрелка посочваща пътя на евакуация, | бр. | 11,00 | степен на защита IP-21 |
| VІ | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ |  |
| А | Водопроводно отклонение и площадков водопровод |  |
| 4 | Водомерна шахта | бр. | 1,00 | По детайли в техническия проект. |
|  | !!! НОМЕРАЦИЯТА В СПЕЦИФИКАЦИЯТА СЛЕДВА ТАЗИ ОТ КОЛИЧЕСТВЕНАТА СМЕТКА!!! |
|  | !!! ПОЗИЦИИ ОТ КС, КОИТО ЛИПСВАТ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОПИСВАНЕ И СПЕЦИФИЦИРАНЕ |

В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. В случаите, в които в настоящата техническа спецификация са поставени изисквания за съответствие с определени стандарти за качество, Възложителя ще приеме за изпълнени поставените условия, и когато участниците удостоверят съответствието и с еквивалентни стандарти за качество или други еквивалентни мерки на посочените от Възложителя стандарти.

Избрания за  ИЗПЪЛНИТЕЛ участник е длъжен да изпълни строителството и да влага качествени и подходящи материали при извършване на възложената работа. Всички материали,  които ще бъдат вложени в строежите трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Не се допуска влагането на неодобрени материали и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали, одобрени по нареждане на Възложителя. Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

Минималните гаранционни срокове на отделните видове СМР, които участникът ще изпълни, не може да бъде по-кратък от посочения в НАРЕДБА № 2.

### Изисквания към опазване на околната среда

При изграждането на обекта следва да  се спазват законовите и нормативни изисквания свързани с  опазването на околната среда.

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и  монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Мероприятията за опазване и възпроизводство на околната среда са свързани с депонирането на отпадъците по време на строителството.

Образуваните отпадъци които са близки по състав с битовите ще се третират съвместно с битовите отпадъци.

За строителните отпадъци общината ще определи площадка за депониране и начин на обработване.

Спазването на горните изисквания при реализацията на обекта ще гарантират опазването на околната среда.

Изисквания за безопасност на труда.

Изпълнителят да осигури здравословни и безопасни условия на труд съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и проекта План за безопасност и здраве. Работодателят е длъжен да осигури специално работно облекло и лични предпазни средства в зависимост от вида на изпълняваната работа. Работниците са длъжни да използват специалното работно облекло и личните предпазни средства по предназначението им /по време на работа/.

Граници на строителната площадка .

Не се допуска наличието на работни места извън границите на строителната площадка. При необходимост границите на строителната площадка да излязат извън границите на имота, е необходимо съответното разрешение от Общинската администрация на гр.Шабла.

Съгласно чл.37, ал.2 на Наредба №2/04г. когато опасната зона излиза извън границите на строителната площадка, в резултат на което се ограничава, затруднява или спира движението, тя се определя със схема за временна организация и безопасност на движението.  Такава е изготвена в разработения инвестиционен проект.

Съгласно чл.39, ал.2 и ал.3 на същата наредба в местата определени като „Опасна зона” е наложително да бъдат изградени на съответните места козирки или проходи

Работодателят следва да разработи и утвърди правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, които не противоречат на нормативните изисквания.

Работниците са длъжни да изпълняват утвърдените от работодателят правила за здравословни и безопасни условия на труд.

Машините, другите съоръжения и технологичните процеси с повишена опасност се обслужват само от правоспособни работници и служители.

Да не се допускат на работа лица без необходимите знания и умения, които се предвиждат в правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

- Етапи за изпълнението на СМР, съобразно изискванията по ЗБУТ

- първа фаза:	подготовка на строителната площадка;

- втора фаза: 	земни работи (подравняване) по цялата площадка;

- трета фаза:	общи монтажни работи;

- четвърта фаза: вертикална планировка и озеленяване, пътища и подходи, монтаж на надземни съоръжения;

- Класифициране на опасностите

- поражение от ел. напрежение;

- неправилно стъпване и удряне;

- пресилване;

- удари от падащи предмети;

- премазване от машини, автомобили, съоръжения и оборудване

- други,неизброени опасности.

- Инструкции за безопасна работа

Инструкциите за изпълнение на всички видове работи трябва да съдържат следните раздели или необходимата част от тях за конкретната дейност:

- общи положения: права, задължения и отговорности на длъжностните лица, които ръководят, управляват или изпълняват трудовите процеси;

- изисквания за правоспособност и квалификация;

- изисквания преди започване, през време на работа и при прекъсване, преустановяване и завършване на работа;

- изисквания за използване на съответните строителни  машини и другото работно оборудване;

- изисквания за извършване на изпитвания и проби за функционалност на технологичното оборудване и инсталации;

- колективни и лични предпазни средства и мероприятия;

- други специфични изисквания и забрани,свързани с конкретните условия;

- условия за принудително и аварийно преустановяване на работа, мерки за оказване на първа помощ и др.;

- схеми на местата за поставяне на знаците за безопасност на труда и ПАБ и местата за поставяне на описанията на сигналите, подавани с ръка,а така също  и на словестните съобщения, които по необходимост се подават при работа.

- Организационни указания за преодоляване на опасностите по фази:

- Всяко движещо се по площадката лице е с предпазна каска;

- Всички работници са с предпазни (работни облекла) и ръкавици;

- Не се допускат на работа неинструктирани за конкретния вид работа;

- Всички съоръжения, машини и инструменти, работещи с електрически ток са заземени по съответно установения нормативен ред;

- Всеки съизпълнител (подизпълнител) се грижи за ЗБУТ на своя състав, без да пречи или да създава проблеми на останалите;

- Всяко действие, което би създало проблем по ЗБУТ се съгласува с главния технически ръководител - в случая координатор по ЗБУТ;

- За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска се осигуряват инструкции, изискващи се по чл. 16, точка 1, буква в и по чл. 19 от Наредба № 2. Инструкциите се поставят трайно на достъпни и видни места.

Всички подходи, пътеки, отвори и подобни се обезопасяват с необходимите парапети, прегради, капаци и др. При всяка опасност се поставя предупредителен или указателен знак, съответстващ на изискванията на Наредба № 4 за знаците и сигналите

Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.

Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражнява строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията.

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания

Документи, които се съставят при изпълнение на поръчката.

В процеса на изпълнение на строителните и  монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Нормативни документи, които следва да се спазват при строителството.

1. Закон за устройство на територията;

2. Наредба№2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия  на труд при  извършване на строителни и монтажни работи;

3. Наредба №7за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на pаботните  места и при използване на работното оборудване (ДВ бр. 37/2004);

4. Наредба № 1/2000 г и норми за проектиране на пътища, в сила от 9 декември 2000 г.;

5. НАРЕДБА N Із-1971 за противопожарни строително-технически норми;

6. Наредба №2 за минималните изисквания за ЗБУТ при изпълнение на СМР;

7. Закон за техническите изисквания към продуктите;

8. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;

9. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към предмета на поръчката.

Забележка: За обекта има изготвен инвестиционен проект, който е неразделна част от техническите спецификации и е на разположение на всяко лице което иска да се запознае с него на място в община Шабла. Също така може да му бъде изпратен на магнитен носител по куриер, като разходите за куриерската услуга се поемат от лицето.

Неразделна част от настоящата Техническа спецификация е Количествената сметка – Образец № 14а

Изготвил:

Диана Димова – гл.специалист «Контрол по строителството»