С У„ А С Е Н  З Л А Т А Р О В „   гр. Ш А Б Л А, обл.  Д О Б Р И Ч

гр. Шабла, ул. „Добруджа” № 2; тел 05743/ 42-31, email: sou_asenzlatarov@mail.bg

http://su-asenzlatarov.com

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ

/на основание чл.21, ал.2 от Закона за обществени поръчки/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Ръководството на СУ „Асен Златаров“  възнамерява да възложи процедура за изграждане на ел.осветление спортна площадка. За целта следва да бъде определена прогнозна стойност на процедурата, на база пазарно проучване. Техническите изисквания са , както следва:

- Пълно описание на предмета на пазарното проучване:

В предмета на поръчката попадат следните строително монтажни работи:

1.Доставка на кабел NYY 3х10 мм2

2.Доставка на кабел NYY 3х1.5 мм2

3.Доставка на кабел NYY 3х6 мм2

4.Доставка на LED прожектор 120 w

5.Доставка на стоманено тръбен стълб / 6 м над земята/ със стойка за прожектор

6.Доставка на РК 2 или3 за стълб

7.Доставка на заземителен кол

8.Доставка на HDPE тръба ф 40 мм

9.Доставка на АП 6 А

10.Доставка на табло за стълб с апаратура

11. Полагане на кабел NYY 3х10 мм2

12.Полагане на кабел NYY 3х1.5 мм2

13.Монтаж на осветителни тела с автовишка и насочване

14. Полагане на HDPE тръба ф 40 мм

15.Рязане на асфалтова настилка с фугорез

16. Направа на машинен изкоп с багер на отвал 40/60

17.Направа на пясъчна възглавница

18 . Направа на обратен насип със земни маси с трамбоване на пластове през 20 см

19.Направа на армирана бетонова настилка 10 см

20. Извозване на земни маси

21.Монтаж на табло

22.Монтаж на РК на стълб

23.Изправяне на Стълб 6 м над земя

24.Изтегляне на кабел NYY 3х1.5 мм2

25 .Монтаж на АП 6А

26.Монтаж на заземителен кол

27.Автовишка до 20 м

28. Изготвяне на протоколи от изпитвания

2. Срок на изпълнение: до 60 календарни дни

3.Място за изпълнение : гр.Шабла

4.Начин на формиране на предлаганата стойност: В предлаганата от Вас цена следва да бъдат предвидени единични цени без ДДС за всеки вид работа и доставкана материали, посочени в КСС, стойност без ДДС за исканото количество от всеки вид работа. Следва да бъде включена печалбата и всички разходи / труд, материали, механизация, допълнителни разходи/ включително разходи за временно строителство, доставно – складови разходи, пренос на материалите до работното място, разходи за работа в условията на частична експлоатация на обекта и други.

5.Техническа спецификация КСС : съгласно приложение 1

6.Информация за подаване на предложения: Моля, при проявен от Вас интерес да изпратите Вашето предложение до 17.00ч на 12.08.2019 г. по e-mail: sou_asenzlatarov@mail.bg или в деловодството на СУ „Асен Златаров“ на адрес: гр. Шабла; ул.Добруджа“ № 2

Приложениe: Образец на предложение