ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКИЦИЯ

# За обект :

„ТP общински пътища –

- път VID 1180 – мостово съоръжение на км.4+912 и 8 бр. пътни знаци

- път VID 1181 частично изкърпване асфалт от км.2+020 до км.5+440

- път VID 1182 – мостово съоръжение на км.6+527”

# Ремонтът ще се извърши в община Чупрене

# Съществуващо положение:

- път VID 1180 – мостово съоръжение на км.4+912 и 8 бр. пътни знаци

# Откоса /крилото/ на моста е повреден. Нуждае се от ремонт. По предписание на пътна полиция е необходимо поставяне на 4 бр.пътни знаци Б5 и 4 бр.пътни знаци Б6

- път VID 1181 частично изкърпване асфалт от км.2+020 до км.5+440

# Поради износване на пътната настилка участъка се нуждае от изкърпване  с асфалтова смес един или два пласта.

# - път VID 1182 – мостово съоръжение на км.6+527

# Устоя на моста е повреден. Нуждае се от ремонт.

# Предвидени СРР/СМР:

- път VID 1180 – мостово съоръжение на км.4+912 и 8 бр. пътни знаци

# За укрепване на откоса на моста ще се доставят и монтират габиони

- път VID 1181 частично изкърпване асфалт от км.2+020 до км.5+440

# Всички най-компрометирани участъци в този обхват ще се изрежат, почистят и асфалтират с асфалтова смес – един пласт.

# - път VID 1182 – мостово съоръжение на км.6+527

# За укрепване устоя на моста ще се изпълни кофраж, армиране и изливане на бетон

При извършване на СРР/СМР да се спазва актуалната нормативна уредба:

- Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него;

- Закон за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове към него;

- Закон за техническите изисквания към продуктите и „Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС №230 от 6.11.2000г.;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

Да се спазват устройствените, строителните, санитарните, техническите, екологичните, технологичните и противопожарните правила, норми и нормативи.