ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКИЦИЯ

# За обект : „TР улици в населените места от общината – с.Чупрене – ул.”Асен Балкански” от ОТ.82 до ОТ.84 - дълж.84 м. и от ОТ.93 до ОТ.94 - дълж.49 м.; с.Търговище - ул.”Седма” от ОТ.54 до ОТ.66 – дълж.69 м. и ул.”Пета ” от ОТ.52 до ОТ. 53 – дълж.32 м.”

# Ремонтът ще се извърши в с.Чупрене и с.Търговище

# Съществуващо положение:

# І. С. Чупрене

# Главната улица на селото е прекопана за свързване с канал в един участък и настилката не е възстановена.

# Пред ново изграденият информационен център в с.Чупрене и пред пощата е износена  асфалтовата и тротоарната настилка. Отпада нуждата от циментовата настилка и бетона, който е служел за основа на стар навес.

# На широката стара тротоарна настилка има възможност да се изгради паркинг за леки автомобили, който трябва да се асфалтира.

# ІІ. С.Търговище

# Асфалтовата настилка на площада и улицата пред кметството – 391,20 м2 и улицата от запад на кметството- 184 м2 са в много лошо състояние. Нуждае се от изкърпване. Общата площ е 575,20 м2

# Предвидени СРР/СМР:

# І. С. Чупрене

# Прекопаният участък от главната улица ще се изкърпи с асфалт 5 см. – 11,50 м2.

# Пред пощата и новият информационен център ще се извадят старите бордюри с дължина 28 м., ще се разкърти циментовата замазка, ще се разбие бетона, който е върху тротоара, ще се демонтира старата тротоарна настилка. На разстояние 1,60 м. от сградата на информационния център ще се оканти с нов бордюр – (50/16/8) и дължина 20,40 м.и ще се изпълни нова тротоарна настилка – 30 м2. На останалата площ , предвидена за паркинг за леки автомобили ще се направи основа от 15 см.- 144,30 м2 и ще се изпълни асфалтова настилка – един пласт с дебелина 5 см. Общата площ на асфалтовата настилка е 160,60 м2.

# ІІ.С. Търговище

# Разрушената асфалтова настилка, описана по-горе с обща площ 575,20 м2 ще се фрезова и асфалтира отново с един пласт асфалтова настилка с дебелина 4 см.

При извършване на СРР/СМР да се спазва актуалната нормативна уредба:

- Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него;

- Закон за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове към него;

- Закон за техническите изисквания към продуктите и „Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС №230 от 6.11.2000г.;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

Да се спазват устройствените, строителните, санитарните, техническите, екологичните, технологичните и противопожарните правила, норми и нормативи.