С ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста, чл. 187 и сл. от Закона за обществените поръчки, с предмет:

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Чупрене” по обособени позиции: Обособена позиция № 2: „Чрез фиксираната телефонна мрежа”

село Чупрене, 2018 година

Услугата по обособена позиция 2 следва да се предоставя съгласно изброените по-долу изисквания.

- Участникът, определен за изпълнител, следва да осигури фиксираната телефонна услуга, позволяваща реализацията на повикания в мрежата на възложителя , както и повиквания към други мобилни и фиксирани мрежи на територията на Република България и в чужбина за крайните потребители на възложителя, при следните условия:

- Пренос на входящи и изходящи гласови телефонни и факс обаждания в реално време от и към крайни потребители за осъществяване на национални и международни разговори, както в мрежата на доставчика така и в други национални и международни мобилни и фиксирани мрежи за  10 броя прави телефонни поста

- Предоставяните обикновени телефонни услуги следва да отговарят на следните параметри и стандарти или алтернативни, осигуряващи същото качество и да са съвместими с оборудването на Община Чупрене:

- Телефония (audio/3.1kHz), (ЕТS 300 111).

- Fax съобщения – възможност за изпращане и получаване на факс съобщения от наличните факс апарати на Община Чупрене, както от номера на учрежденската централа така и от номерата на обикновен телефонен пост, без необходимост от предварително уведомяване на доставчика.

- Гарантирана възможност за предаване и приемане на факсимилни услуги от всички телефонни постове;

- Да осигури съвместимост между собствената си мрежа и оборудването на възложителя по характеристики на интерфейс и сигнализация, които да позволят предоставянето на фиксираната телефонна услуга с необходимото качество.

- Свързването да се осъществи чрез интерфейс, съвместим с клиентското оборудване, като цената за първоначално свързване на наличното оборудване, инсталиране и конфигуриране е за сметка на изпълнителя.

- Електрическата характеристика на интерфейса да е съобразно наличното оборудване и да поддържа конфигурация – свързване „точка – точка“ – PtoP (Point to Point).

- Осигуряване на безплатни разговори към всички национални номера за спешни повиквания до пълното им отпадане и към единен европейски номер 112.

- Да осигури възможност за достъп до услуги с формат 0800xxxxx, 0700xxxxx и други негеографски  телефонни номера.

- Осигуряване на сметка на изпълнителя изграждането на свързаността, включително активно оборудване.

- Да се осигури запазването на съществуващите, географски номера, ползвани от Община Чупрене, включително вътрешно учрежденски номера и запазване на ползваните до момента услуги, като географски номера, като се гарантира възможност за преносимост;

- Всички услуги да се предоставят до адресите на Община Чупрене.

- Да се запази териториалното разположение на всички постове и предоставянето им чрез наземна свързаност.

- Всички изходящи обаждания от телефонните номера на Община Чупрене да се идентифицират в мрежата на участника с географски номер.

- При предоставяне на услугата не се допуска да се поставят допълнителни изисквания от изпълнителя към възложителя, за използване на префикси и кодове различни от определените в Националния номерационен план, одобрен от КРС. Не се допуска повикванията от фиксирани оператори да се презентират с номера, различни от географските номера на учрежденската централа, вкл. вътрешно учрежденската номерация.

- Да предостави пълна информация, каква технология (Interconect – TDM или VOIP) използва оператора за свързването към оборудването на възложителя, както и за взаимно свързване към останалите обществени телефонни мрежи на територията на  Република България.

- Участникът да осигури възможност за използване на следните услуги:

- представяне идентификацията на викания/викащия абонат (COLP)/(CLIP), като пред викания номер ще се презентира географския номер, от който се инициира повикването, като идентификацията ще се предава от и към мрежите на останалите телекомуникационни доставчици и задължително ще се презентират пред викания абонат единствено географския номер - инициатор на повикването;

- ограничаване идентификацията на викащия абонат (CLIR);

- автоматично входящо избиране (DDI) на номера от учрежденска централа при запазване на организацията на съществуващия автоматичен вход на ЦУАТЦ;

- Пренасочване на повиквания;

- Ограничаване на изходящи повиквания по направления, както и възможност за ограничаване на изходящи повиквания към номера на услуги с добавена стойност за постове избрани от Община Чупрене;

- Ограничаване на входящи повиквания;

- Промяна на номер;

- Да осигурят отчетен период за фактуриране от първият ден на отчетният месец в 00:00 часа,  до последният ден на отчетният месец в 23:59 часа;

- Да гарантират сигурността на електронните съобщителни мрежи и уведомяване на Община Чупрене при опасност от нарушаване на сигурността;

- Да предоставят възможност, при поискване от Община Чупрене, да се предложат условия за предоставяне на пакет от допълнителни услуги при преференциални условия;

- Да поддържа отстраняване на възникнали технически проблеми и повреди в срок от 24 часа от уведомяване от страна на Община Чупрене;

- Да осигурява възможност за преместване на друг адрес в дадено населено място и запазване на географски телефонни номера. Срокът за преместване не трябва да е по-дълъг от 30 календарни дни след уведомяване от страна на страна на   възложителя. При преместване не се допуска спиране на услугите за повече от 3 работни дни.

- Да осигурява справочни услуги, отнасящи се до абонатните номера, кодове за автоматично вътрешно и международно избиране, цени и друга подобна информация, свързана със съобщителните услуги на оператора.

- За всички предоставени безплатни минути, ако има такива, включени в абонаментната такса не следва да се прилага такса свързване.

- Да осигури безплатна възможност за смяна на телефонен номер.

- Да следи проактивно състоянието на предоставените услуги, като възложителят трябва да бъде уведомяван при отпадане на някои от услугите за повече от 4 часа.

- В обхвата на фиксираната телефонна услуга се включват безплатно:

- Изчакване и задържане на повикването; идентификация на повикването (CLIP, CLIR).

- Услуги за осъществяване на спешни повиквания – безплатен достъп на крайните потребители до услугите за спешни повиквания.

- Подробно месечно извлечение за ползваните услуги, за всеки телефонен пост, включително и в електронен вид – при поискване от възложителя.

- Добавяне на нови абонати и изваждане на абонати.

- Да разполага с Help Desk система (система за регистриране на инциденти и управление на поддръжката) с интегрирана Trouble Ticket система (система за автоматични нотификации при регистриране, актуализиране ескалация и решаване на инциденти). Help Desk системата трябва да позволява регистриране за заявки за инциденти освен по телефон и е-mail достъпен за оторизирани представители на възложителя.

- Тарифните планове/ценовите условия да влязат в сила до 20 календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за готовността за предоставяне на услугата, респективно преноса на ползваните номера, в случай на необходимост от пренасяне в мрежата на Изпълнителя;

- Определеният за изпълнител участник да предоставя на Община Чупрене  безвъзмездно детайлизирана сметка за ползваните услуги заедно с данъчна фактура.

- Детайлизираната сметка да съдържа най-малко следната информация: всички видове ползвани услуги през разплащателния период, брой на ползваните услуги, обща стойност на всеки вид ползвани услуги, общ размер на сметката.

- Изпълнителят да предостави на оторизиран представител на Община Чупрене  права за достъп до своята информационна система за извършване на детайлизирана справка и освободени от заплащане електронни фактури за: всяко осъществено повикване, включително за осъществени повиквания към безплатни услуги; стойността на всяко осъществено повикване; датата, часа и продължителността на всяко осъществено повикване.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

| Телефонен номер | Адрес | Вид |
| --- | --- | --- |
| 093272481 | 3950 С. ЧУПРЕНЕ УЛ. АСЕН БАЛКАНСКИ 59 | POTS |
| 093272388 | 3950 С. ЧУПРЕНЕ УЛ. АСЕН БАЛКАНСКИ 45 | POTS |
| 093272253 | 3950 С. ЧУПРЕНЕ УЛ. АСЕН БАЛКАНСКИ 55 | POTS |
| 093272450 | 3950 С. ЧУПРЕНЕ УЛ. АСЕН БАЛКАНСКИ 8 | POTS |
| 093272400 | 3950 С. ЧУПРЕНЕ УЛ. АСЕН БАЛКАНСКИ 55 | POTS |
| 093272511 | 3951 С. ВЪРБОВО УЛ. ПЪРВА 65 | POTS |
| 093272515 | 3953 С. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. ПЪРВА 44 | POTS |
| 093272530 | 3954 С. РЕПЛЯНА УЛ. ПЪРВА 14А | POTS |
| 093272580 | 3950 С. ЧУПРЕНЕ УЛ. АСЕН БАЛКАНСКИ 55 | POTS |
| 093272670 | 3957 С. ПРОТОПОПИНЦИ УЛ. ДЕВЕТА 1 | POTS |

# Text boxes

ТЕХНИЧЕСКА

СПЕЦИФИКАЦИЯ