ЧАСТ I. Техническа спецификация,

неразделна част от документацията

на обществена поръчка, открита с

Решение № 192/06.03.2020 г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

# За обект:  "Ремонт и рахабилитация на улична мрежа в населените места на територията на община Чупрене"

# Реконструкцията и рехабилитацията ще се извърши на ул.4 с.Горни Лом и на улици – ул.8, ул.11, ул.13, ул.15, ул.16, ул.23 и ул.32 с.Чупрене

# ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

# Целта на настоящата процедура е определянето на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Реконструкцията и рехабилитацията на улици и тротоари в населени места от община Чупрене -  на ул.4 с.Горни Лом и на улици – ул.8, ул.11, ул.13, ул.15, ул.16, ул.23 и ул.32 с.Чупрене

# Основната задача на поръчката е реализация на инвестиции с цел възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на съществуващата пътна настилка и пътното тяло на уличната мрежа на Община Чупрене за осигуряване условия на безопасност на движение, комфорт на пътуващите, както и отводняването на улиците от повърхностно течащите води.

# МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

# Предметът на процедурата касае изпълнение на дейности на територията на с.Горни Лом и с.Чупрене, Община Чупрене.

# СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

# Предвиденият срок за изпълнение на проекта е до 120 (сто и двадесет) календарни дни. Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва на датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

# СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ И ПРЕДВИЖДАНИЯ НА ПРОЕКТА:

- УЛИЦА № 4, с. Горни Лом  – съществуващото асфалтобетоново покритие е разрушено на 90%, силно деформирано с дупки, свличания и слягания, нуждае се от локални реконструкции, предварителни закърпвания, изравнителен пласт, износващ пласт асфалтобетон с дебелина 4 см, както и подмяна на съществуващите тротоар и бордюри с нови такива.

- УЛИЦА № 8, с. Чупрене -  частично асфалтобетоново покритие, пътната настилка е с недостатъчна ширина, разрушена на 40%, силно деформирана с дупки, свличания и слягания, нуждае се от локални реконструкции, предварителни закърпвания, изравнителен пласт, износващ пласт асфалтобетон с дебелина 4 см, подмяна на съществуващите тротоар и бордюри с нови такива, както и попълване и подравняване на банкети в участъците, където няма тротоар за оформяне на напречния профил на улицата.

- УЛИЦА № 11, с. Чупрене - смесено асфалтобетоново, макадамово и чакълено покритие, пътната настилка е с недостатъчна ширина, разрушена на 50%, силно деформирана с дупки, свличания и слягания, нуждае се от локални реконструкции, предварителни закърпвания, изравнителен пласт, износващ пласт асфалтобетон с дебелина 4 см, както и попълване и подравняване на банкети за оформяне на напречния профил на улицата.

- УЛИЦА № 13, с. Чупрене – съществуващата асфалтова настилка е почти напълно разрушена, силно деформирана с дупки, свличания и слягания, необходимо е изграждането на изцяло нова конструкция, както и попълване и подравняване на банкети за оформяне на напречния профил на улицата.

- УЛИЦА № 15, с. Чупрене – смесено асфалтобетоново и чакълено покритие, асфалтовата настилка е разрушена на 40%, силно деформирана с дупки, свличания и слягания, нуждае се от локални реконструкции, предварителни закърпвания, изравнителен пласт, износващ пласт асфалтобетон с дебелина 4 см, подмяна на съществуващите тротоар и бордюри с нови такива.

- УЛИЦА № 16, с. Чупрене – смесено асфалтобетоново и чакълено покритие, асфалтовата настилка е разрушена на 50%, силно деформирана с дупки, свличания и слягания, нуждае се от локални реконструкции, предварителни закърпвания, изравнителен пласт, износващ пласт асфалтобетон с дебелина 4 см, подмяна на съществуващите тротоар и бордюри с нови такива.

- УЛИЦА № 23 с. Чупрене – смесено асфалтобетоново и чакълено покритие, съществуващата асфалтова настилка е почти напълно разрушена, силно деформирана с дупки, свличания и слягания, необходимо е изграждането на изцяло нова конструкция, както и попълване и подравняване на банкети за оформяне на напречния профил на улицата.

- УЛИЦА № 32 с. Чупрене - смесено асфалтобетоново и чакълено покритие, от п.т. 3230 до края пътната настилка е с недостатъчна ширина, разрушена на 45%, силно деформирана с дупки, свличания и слягания, нуждае се от локални реконструкции, предварителни закърпвания, изравнителен пласт, износващ пласт асфалтобетон с дебелина 4 см, подмяна на съществуващите тротоар и бордюри с нови такива, попълване и подравняване на банкети в участъците, където няма тротоар за оформяне на напречния профил на улицата.

ОТВОДНЯВАНЕ

Отводняването е повърхностно и се извършва по гравитачен път, ползвайки естествения наклон на терена. На определени участъци повърхностно течащите води се събират, заблатява се и улиците стават непроходими. Необходимо е отводняване на пътното тяло чрез оформяне на напречния профил на улиците.

При извършване на СРР/СМР да се спазва актуалната нормативна уредба:

- Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него;

- Закон за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове към него;

- Закон за техническите изисквания към продуктите и „Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС №230 от 6.11.2000г.;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

Да се спазват устройствените, строителните, санитарните, техническите, екологичните, технологичните и противопожарните правила, норми и нормативи.