ОФЕРТА ПО НП „ИКТ в УЧИЛИЩЕ“ – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ       Приложение към Образец № 2

ОТ УЧАСТНИК…………………………………………………………………………………………………………….

дата………………….

Терминален клиент: Марка…………………………Модел…………………………Продуктов номер (или еквивалентен) …………………………

Сървър: Марка…………………………Модел…………………………Продуктов номер (или еквивалентен) …………………………

Непрекъсваемо токозахранващо устройство: Марка…………………………Модел…………………………Продуктов номер (или

еквивалентен) …………………………

| Работно място | Минимални технически изисквания | Технически изисквания, предложени на участника |
| --- | --- | --- |
| Спецификация на терминалния клиент (ТК) | Избраните крайни устройства за терминални решения следва да са с минимални физически размери (обем не повече от 0,0018 м3) или интегрирани в монитора. Те не бива да имат собствен твърд диск или някакви движещи части (заради изисквания за отказоустойчивост и ниско ниво на шума). ТК да работи във VDI (Virtual Desktop Infrastructure), като поддържа протокол оптимизиран за графика и видео, например Remote FX или подобен. |  |
| Интерфейси | връзка с монитор, клавиатура и оптична мишка, конектори за слушалки (колонки) и микрофон, както и да имат минимум 2 свободни USB порта (min USB 2.0), извън тези, които се ползват за стандартните му функции (монитор, мишка, клавиатура, мрежа), които да позволяват включване на принтер/скенер/ интерактивна дъска/ четци на карти и др. |  |
| Клавиатура | USB кирилизирана |  |
| Мишка | USB оптична мишка със скрол |  |
| Мрежова свързаност | Мин. 10/100 Mbit/s LAN Ethernet или WLAN (поддръжка на стандарт мин. 802.11n) |  |
| Връзка с монитора | един (или повече) от четирите типа – VGA, HDMI, DVI, DP |  |
| Монитор (диагонал) | min. 19.5-inch (разрешава се училището да заложи в изискванията и по-голям размер) |  |
| Раздел. способност | В съответствие с максималната разделителна способност на ТК, но не по-малка от 1920х1080 |  |
| Време за реакция | max. 5ms |  |
| Контраст | min. статичен контраст 1000:1 |  |
| Яркост | min. 200 cd/m2 |  |
| Ъгъл на виждане Х/В | min. 170o х 160o |  |
| Ел. консумация на комбинацията от терминал и монитор | не повече от 50W обща консумация |  |
| Гаранция на всички компоненти | min. 36 месеца при ангажимент на доставчика за сервиз/доставка или подмяна на място в случай на дефектирали устройства, по причини, които не са по вина на Възложителя (т.е. не са вследствие на неправилна експлоатация или съхранение). Максимален срок за ремонт/подмяна на място на дефектирало устройство – до края на следващия работен ден. |  |
| Спецификации на сървър/сървъри | Технически изисквания |  |
| Процесор | Минимум един четириядрен сървърен процесор в зависимост от изискванията на съответното решение, осигуряващ мин. 700 единици на работно място, съгласно https://www.cpubenchmark.net/ |  |
| Памет | мин. 32 GB RAM DDR3 1600MHz ECC, регистрова, с възможност за разширение до поне 128 GB - подходяща за предлагания брой работни станции. 2 GB RAM следва да се предвидят за всяко работно място |  |
| Видео карта | В зависимост от особеностите на конкретното решение може да бъде инсталирана видео карта, която да поддържа протокол оптимизиран за графика и видео, например Remote FX или подобен. Да се посочи моделът на видео картата. |  |
| Твърд диск | В зависимост от особеностите на конкретното решение да бъде предложени твърди дискове в RAID конфигурация, като поне по 25GB следва да се заделят за обезпечаване на всяко терминално работно място и поне 100 GB да остават за сървърни приложения |  |
| Контролер за твърди дискове (RAID нива) | Хардуерен RAID 0, 1, 5, 6, 10 контролер |  |
| Оптично устройство | DVD +/- RW SATA |  |
| Мрежа | мин. 2 x 10/100/1000 Mbit/s LAN Ethernet |  |
| Софтуер | Предложението следва да включва необходимият за работата на конкретното решение софтуер като: сървърна ОС, Access CALs, RDS CALs (или подобен), виртуализационен софтуер (VM Ware, Citrix или подобен), VDA (Virtual Desktop Access) лиценз за използване на Windows OS на работните места. MOН ще предостави на училищата: - MS Windows Server (актуална версия); - съответните Access и RDS CALs за всички терминали; - VDA лиценз за всеки терминал, платим на годишна база Забележка: Всички други софтуерни продукти необходими за коректното лицензно ползване на решението се включват задължително в офертата и при поръчка се заплащат от училищата. В случай, че някой от продуктите е безплатен, това трябва да се укаже в писмен вид в офертата към съответното училище. |  |
| Гаранция и поддръжка на всички компоненти | min. 36 месеца при ангажимент на доставчика за сервиз/доставка или подмяна на място в случай на дефектирали устройства, по причини, които не са по вина на Възложителя (т.е. не са вследствие на неправилна експлоатация или съхранение), както и обновяване на версиите на предоставения с офертата софтуер до най-актуалните налични от производителя. |  |
| Допълнителни устройства | Технически изисквания |  |
| Непрекъсваемо токозахранващо устройство | Да бъде доставено и инсталирано непрекъсваемо токозахранващо устройство, достатъчно да осигури време за не по-малко от 10 минути автономна работа и автоматичен shut down на сървърите без загуба на информация. Конструктивът на непрекъсваемото токозахранващо устройство трябва да кореспондира с този на сървъра т.е. настолно или изпълнение за вграждане в 19“ шкаф. |  |
| Изисквания към работните места | Технически изисквания |  |
| Функционалност | Всички потребителски работни места трябва да могат да работят във режим VDI едновременно. Всяко потребителско работно място следва да разполага с делегирана за него виртуална машина, която да се връща в начално състояние в края на сесията в готовност за нова такава. Системата трябва да позволява безпроблемна едновременна работа на всички терминални работни места с интернет и/или стандартни офис продукти (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint 2010 или следващи), както и с графични пакети в 2D, мултимедиен софтуер и др. Системата трябва да е оразмерена така, че да позволява и едновременно използване на живо видео на цял екран на всички терминали (едновременно), включени към един сървър. Качеството на видео изображението да е минимум 720Р. Задължително изискване е възможността за ползване на аудио с високо качество на всички работни места. |  |
| Софтуер за управление на залата | Технически изисквания |  |
| Функционалност | Осъществяване на контрол върху потребителските акаунти |  |
|  | Отдалечено отключване и заключване на учебните терминали |  |
|  | Контрол на достъпа до Интернет от всеки терминал |  |
|  | Извеждане на екрана на преподавателя върху учебните компютри |  |
|  | Отдалечено наблюдение или управление на един или няколко терминала |  |
|  | Управление на права за достъп до различни директории и файлове от страна на учениците, водене на журнали на събитията за всеки активен потребител с цел проследяване работата на учениците |  |
|  | Възможност за комуникация с определено работно място - чрез споделяне на екрани и/или писане на съобщения и др. |  |
|  | Възпроизвеждане на видео и аудио материали на един или няколко компютъра едновременно |  |
|  | Възможност за рестрикции и права върху приложения (локални и web) |  |
|  | Контрол на групи от работни места (в зависимост от нуждата) |  |
|  | Наблюдение на работните сесии и възможност за редактирането им в реално време за всички или избрани потребители с цел контрол на учебния процес |  |
|  | Изнасяне на интерактивни лекции чрез поддържане на функция от типа „whiteboard“, стандартни офис приложения или web базирани решения |  |
|  | Предлаганият софтуер трябва да е с меню и с ръководство за употреба на български език (вкл. на хартиен носител) |  |

Забележки:

- Предложението трябва да отговаря на всички изисквания на Министерство на образованието и науката и документацията за участие в обществената поръчка.

- Предложението трябва включва и изграждането на компютърни мрежи в планираните за оборудване помещения за всички терминални работни места съгласно изискванията на МОН и техническата спецификация.

- Решението трябва да осигурява нормална работа на включените в учебната програма на МОН приложения на всяко работно място съгласно изискванията на МОН и техническата спецификация.

- Гаранционният срок на доставяното оборудване е: ....... /с думи/ месеца за всички компоненти на терминалното решение /минимум 36 месеца/

- Предлагаме срок за изпълнение на поръчката – ….. /с думи/ календарни  дни считано от датата на сключване на договора /максимум 45 дни/

- Срокът на валидност на настоящата оферта е 90 /деветдесет/ календарни дни. считано от крайния срок за подаване на оферти, определен в

публичната покана за обществената поръчка.

В техническото предложение участниците следва да  посочат марката, модела и основните характеристики/технически параметри  /изразени в цифри, когато е приложимо/ на съответния предложен артикул/оборудване съобразно  минималните, посочени от Възложителя изисквания/технически параметри в техническата спецификация.

При липса на посочената информация, офертата няма да бъде допусната до оценка и класиране.

За удостоверяване на горното, участниците трябва да  посочат интернет-адрес на официалната брошура, публикувана на страницата на производителя.

Подпис и печат на участника: