ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поради големия обем на Доклад от обследване за енергийна ефективност, Технически паспорт с прилежащ Доклад от резултати от обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, Индикативните количества на съпътстващите мерки от енергийно обследване и индикативни количества от техническо обследване, същите ще бъдат публикувани като приложения към настоящата документация в профила на купувача на Община Петрич.

Обект на настоящата поръчка е инженеринг за многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, по обособени позиции.

А. Кратко описание

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:

Многофамилната жилищна сграда в гр. Петрич, ж.к.“Изток“, бл.7А, бл.7Б, бл.8, бл.10 се състои от четири входа, отделени един от друг посредством деформационна фуга. И четирите блока имат сутеренен етаж. Жилищната сграда е построена през 1980г. Конструкцията на многофамилната жилищна сграда е монтажна едропанелна, стоманобетонова, безскелетна, изпълнена по строителна система за едропанелно жилищно строителство (ЕПЖС).

Блокът е разположен на ъгъла на ул.“Тетово“ и ул.“Арда“. Входове „7А“ и „7Б“ са на запад към вътрешно кварталната улица, а входове „8“ и „10“ са на север. Входовете на всички блокове са на полуниво от първият жилищен етаж. Вход „10“ е с осем жилищни етажа с по три апартамента на етаж. Входове „7А“, „7Б“ и „8“ са със седем жилищни етажа с по три апартамента на етаж. Стълбищата и машинните на асансьорите излизат като самостоятелни обеми над покрива. Те имат едностранно наклонена стоманобетонна покривна плоча, по която е положена хидроизолация. Всички входове имат по един асансьор, обслужващ всички нива включително и сутерена.

Вход „7Б“

Обемът на вход „7Б“ от жилищната сграда е най-северният, с достъп от запад. Входът е на две стъпала над терена. Входното преддверие е на половин етаж по-ниско от първия жилищен етаж. Едно стълбищно рамо води към сутерена с мазетата и инсталационните помещения. Коридорите на сутеренния етаж са естествено осветени. Входът е на седем етажа и съдържа 21 апартамента. Асансьорът е в изправност. Дограмата на стълбищните междуетажни площадки е подменена с PVC. Входната врата е метална, частично остъклена с единично стъкло.

Типовият етаж на вход „7Б“ съдържа стълбище, фоайе пред асансьора и апартаментите, един едностаен, един двустаен и един тристаен апартамент. Едностайният апартамент (с площ от 39кв.м.), разположен в средата с фасада на изток, съдържа коридор, стая, кухня и лоджия към стаята. Двустайният апартамент (с площ от 63кв.м.), в южната част на секцията, се състои от коридор, кухня, дневна, спалня, баня, тоалетна и балкони към дневната на изток и към кухнята на запад. Тристайният апартамент (с площ от 83кв.м.), в северната част на секцията, съдържа коридор, кухня, дневна, две спални, баня, тоалетна и балкони към дневната на изток и към кухнята на запад. На между-етажните стълбищни площадки зад асансьорната шахта са обособени помещения за отпадъци. Техните врати са дървени пресовани.

Вход „7А“

Обемът на вход „7А“ от жилищната сграда е южно от вход „7Б“, с достъп от запад. Входът е на четири стъпала над терена. Входното преддверие е на половин етаж по-ниско от първия жилищен етаж. Едно стълбищно рамо води към сутерена с мазетата и инсталационните помещения. Коридорите на сутеренния етаж са естествено осветени. Входът е на седем етажа и съдържа 21 апартамента. Асансьорът е в изправност. Дограмата на стълбищните междуетажни площадки е дървена слепена. Входната врата е метална, частично остъклена с единично стъкло.

Типовият етаж на вход „7A“ съдържа стълбище, фоайе пред асансьора и апартаментите, един едностаен, един двустаен и един тристаен апартамент. Едностайният апартамент (с площ от 39кв.м.), разположен в средата с фасада на изток, съдържа коридор, стая, кухня и лоджия към стаята. Двустайният апартамент (с площ от 63кв.м.), в северната част на секцията, се състои от коридор, кухня, дневна, спалня, баня, тоалетна и балкони към дневната на изток и към кухнята на запад. Тристайният апартамент (с площ от 83кв.м.), в южната част на секцията, съдържа коридор, кухня, дневна, две спални, баня, тоалетна и балкони към дневната на изток и към кухнята на запад. На между-етажните стълбищни площадки зад асансьорната шахта са обособени помещения за отпадъци. Техните врати са дървени пресовани.

Вход „10“

Обемът на вход „10“ от жилищната сграда е разположен в чупката на сградата. Входът е от север на две стъпала над терена. Входното преддверие е на половин етаж по-ниско от първия жилищен етаж. Едно стълбищно рамо води към сутерена с мазетата и инсталационните помещения. Коридорите на сутеренния етаж са естествено осветени. Входът е на осем етажа и съдържа 24 апартамента. Асансьорът е в изправност. Дограмата на стълбищните междуетажни площадки е дървена слепена. Входната врата е метална, частично остъклена с единично стъкло.

Типовият етаж на вход „10“ съдържа стълбище, фоайе пред асансьора и апартаментите, два двустайни и един тристаен апартамент. Двустайният апартамент (с площ от 63кв.м.), разположен в средата с фасада на юг, съдържа коридор, дневна, кухня, спалня, баня и балкони към дневната на юг и към спалнята на север. Двустайният апартамент (с площ от 66кв.м.), в източната част на секцията, се състои от коридор, кухня, дневна, спалня, баня и балкони към дневната на юг и към кухнята на север. Тристайният апартамент (с площ от 83кв.м.), в западната част на секцията, съдържа коридор, кухня, дневна, две спални, баня, тоалетна и балкони към дневната на юг и към кухнята на север. На между-етажните стълбищни площадки зад асансьорната шахта са обособени помещения за отпадъци. Техните врати са дървени пресовани.

Вход „8“

Обемът на вход „8“ от жилищната сграда е най-западният. Входът е от север на нивото на терена. Входното преддверие е на половин етаж по-ниско от първия жилищен етаж. Едно стълбищно рамо води към сутерена с мазетата и инсталационните помещения. Капаците осветяващи коридорите на сутеренния етаж липсват и отворите са зазидани. Входът е на седем етажа и съдържа 21 апартамента. Асансьорът не работи. Дограмата на стълбищните междуетажни площадки е дървена слепена. Входната врата липсва. Дървената вратата към сутерена е откачена.

Типовият етаж на вход „8“ съдържа стълбище, фоайе пред асансьора и апартаментите, един едностаен, един двустаен и един тристаен апартамент. Едностайният апартамент (с площ от 39кв.м.), разположен в средата с фасада на юг, съдържа коридор, стая, кухня и лоджия към стаята. Двустайният апартамент (с площ от 63кв.м.), в западната част на секцията, се състои от коридор, кухня, дневна, спалня, баня, тоалетна и балкони към дневната на юг и към кухнята на север. Тристайният апартамент (с площ от 83кв.м.), в източната част на секцията, съдържа коридор, кухня, дневна, две спални, баня, тоалетна и балкони към дневната на юг и към кухнята на север. На между-етажните стълбищни площадки зад асансьорната шахта са обособени помещения за отпадъци. Техните врати са дървени пресовани.

Покрив: Покривът на сградата е тип „студен”, състоящи се от таванска и покривна плочи. Подпокривното пространство е с височина 90 см. Отводняването е вътрешно. Достъпът до покрива се осъществява по метална стълба през отвор в таванската плоча над коридора на последния етаж. Хидроизолацията на покрива е частично подменяна, но не е извършван цялостен ремонт, в резултат на което са видими множество течове по етажите надолу. Хидроизолационното покритие и отводняването на покрива е нарушено и е предпоставка за перманентно овлажняване и по-нататъшно компрометиране на конструктивни елементи и мазилки Бордовите шапки са корозирали.

Фасада: Фасадата е доста разнородна. Част от апартаментите са с подменена дограма. Има реализирани остъклявания на балконите. Голяма част от дограмата е стара, дървена слепена, неподменяна от въвеждането в експлоатация. Старата неподменена дървена фасадна дограма е амортизирана, негодна да изпълнява предназначението си и е предпоставка за големи топлинни загуби. Фасадната мазилка към момента на обследването е с частично износен и замърсен вид (вследствие дългия експлоатационен период); със следи от течове при бордовете, променен , на места „измит“ от атмосферните води цвят и т.н. Наблюдават се участъци с паднала мазилка. В годините на експлоатация собствениците на някои от апартаментите са изпълнили частично външна топлоизолация от ЕPS и финиш от мазилка (подробно фасадите са представени в техническата документация, приложение към настоящата документация).

Сградата на бл.7, вх.А, бл.7., вх.Б, бл.8 и бл.10 в ж.к. „Изток“ е с жилищни функции. Жилищата са едностайни, двустайни и тристайни, като всяко жилище съдържа необходимите жилищни и обслужващи помещения. В сградата има обособени 87бр.самостоятелни жилищни обекта. За помещенията на всички апартаменти е осигурено изложение към благоприятните посоки и полу-посоки. Светлата височина на жилищните помещения е 2,63 м. За всеки апартамент има осигурено складово помещение (мазе). В годините на експлоатация някои от собствениците на отделни обекти в сградата са извършвали частични преустройства и промени, състоящи се основно в: остъкляване и подзиждане на балкони и приобщаването им (изцяло или частично) към помещения; допълнително преграждане на стаи с цел обособяване на ново помещение.

| Застроена площ | Разгъната площ | Отопляема площ | Отопляем обем - бруто | Отопляем обем - нето |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m² | m² | m² | m³ | m³ |
| 905 | 6 803 | 5 919 | 16 572 | 13 257 |

Снимки на многофамилната жилищна сграда:

| Западна фасада, бл.7, вх.“А“ | Западна фасада, бл.7, вх.“Б“ |
| --- | --- |
| Северна фасада, бл.10 | Северна фасада, бл.8 |

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:

Многофамилната жилищна сграда в гр. Петрич, ж.к.“Изток“, бл.9 се състои от два входа, отделени един от друг посредством деформационна фуга. И двата блока имат сутеренен етаж. Жилищната сграда е построена през 1980г. Конструкцията на многофамилната жилищна сграда е монтажна едропанелна, стоманобетонна, безскелетна, изпълнена по строителна система за едропанелно жилищно строителство (ЕПЖС).

Блокът е разположен на ъгъла на ул.“Кочо Мавродиев“ и ул.“Тетово“. Входове „А“ и „Б“ са на изток към вътрешно кварталната улица. Входовете на двете секции са на полуниво от първият жилищен етаж и са със седем жилищни етажа с по три апартамента на ниво. Покривите на двата входа са тип „студен”, състоящи се от таванска и покривна плочи. Отводняването е вътрешно. Стълбищата и машинните на асансьорите излизат като самостоятелни обеми над покрива. Те имат едностранно наклонена стоманобетонна покривна плоча, по която е положена хидроизолация. Всички входове имат по един асансьор, обслужващ всички нива включително и сутерена.

Вход „А“

Обемът на вход „А“ от жилищната сграда е южният, с достъп от изток. Входът е на две стъпала над терена. Входното преддверие е на половин етаж по-ниско от първия жилищен етаж. Едно стълбищно рамо води към сутерена с мазетата и инсталационните помещения. Коридорите на сутеренния етаж са естествено осветени. Входът е на седем етажа и съдържа 21 апартамента. Асансьорът е в изправност. Дограмата на стълбищните междуетажни площадки е дървена слепена. Входната врата е метална частично остъклена с единично стъкло. Вратата към мазетата е метална.

Типовият етаж на вход „А“ съдържа стълбище, фоайе пред асансьора и апартаментите и три двустайни апартамента. Средният двустаен апартамент (с площ от 63кв.м.) съдържа коридор, кухня, дневна, спалня, баня и лоджия към кухнята на запад. Апартаментите (с площ от 63кв.м.) на север и на юг, се състоят от коридор, кухня, дневна, спалня, баня, тоалетна и балкони към дневната на запад и към кухнята на изток. На между-етажните стълбищни площадки зад асансьорната шахта са обособени помещения за отпадъци. Техните врати са дървени пресовани.

Вход „Б“

Обемът на вход „Б“ от жилищната сграда е северният, с достъп от изток. Входът е на три стъпала над терена. Входното преддверие е на половин етаж по-ниско от първия жилищен етаж. Едно стълбищно рамо води към сутерена с мазетата и инсталационните помещения. Коридорите на сутеренния етаж са естествено осветени. Входът е на седем етажа и съдържа 21 апартамента. Асансьорът е в изправност. Дограмата на стълбищните междуетажни площадки е дървена слепена. Входната врата е метална частично остъклена с единично стъкло. Вратата към мазетата е дървена. Липсва стълбищен парапет между първи и втори жилищен етаж.

Типовият етаж на вход „Б“ съдържа стълбище, фоайе пред асансьора и апартаментите и три двустайни апартамента. Средният двустаен апартамент (с площ от 63кв.м.) съдържа коридор, кухня, дневна, спалня, баня и лоджия към кухнята на запад. Апартаментите (с площ от 63кв.м.) на север и на юг, се състоят от коридор, кухня, дневна, спалня, баня, тоалетна и балкони към дневната на запад и към кухнята на изток. На между-етажните стълбищни площадки зад асансьорната шахта са обособени помещения за отпадъци. Техните врати са дървени пресовани.

Покрив: Покривът на сградата е тип „студен”, състоящи се от таванска и покривна плочи. Подпокривното пространство е с височина 90 см. Отводняването е вътрешно. Достъпът до покрива се осъществява по метална стълба през отвор в таванската плоча над коридора на последния етаж. Хидроизолацията на покрива е частично подменяна, но не е извършван цялостен ремонт, в резултат на което са видими множество течове по етажите надолу. Бордовите шапки са корозирали.

Фасада: Фасадата е разнородна. На част от апартаментите през годините е сменяна дограмата. Има налични остъклявания и усвоявания на балконите. Старата неподменена дървена фасадна дограма е амортизирана, негодна да изпълнява предназначението си и е предпоставка за големи топлинни загуби. Фасадната мазилка е с частично износен и замърсен вид (вследствие дългия експлоатационен период); със следи от течове при бордовете, променен , на места „измит“ от атмосферните води цвят и т.н. В годините на експлоатация собствениците на някои от апартаментите са изпълнили частично външна топлоизолация (подробно фасадите са представени в техническата документация, приложение към настоящата документация).

Сградата на бл.9 в ж.к. „Изток“ е с жилищни функции. Жилищата са двустайни, като всяко жилище съдържа необходимите жилищни и обслужващи помещения. За помещенията на всички апартаменти е осигурено изложение към благоприятните посоки и полу-посоки. Светлата височина на жилищните помещения е 2,63м. В годините на експлоатация някои от собствениците в сградата са извършвали частични преустройства и промени, състоящи се основно в: остъкляване и подзиждане на балкони и приобщаването им (изцяло или частично) към помещения; допълнително преграждане на стаи с цел обособяване на ново помещение; смяна функцията на съседни помещения без да се променят инсталациите в помещенията и отваряне на нов отвор (в неносеща преградна стена) и др.

| Застроена площ | Разгъната площ | Отопляема площ | Отопляем обем - бруто | Отопляем обем - нето |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m² | m² | m² | m³ | m³ |
| 375 | 3 052 | 2 640 | 7 389 | 5 911 |

Снимки на многофамилната жилищна сграда:

| Югозападна фасада, бл.9 | Западна фасада, бл.9 |
| --- | --- |

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3:

Многофамилната жилищна сграда в гр. Петрич, ж.к.“Изток“, бл.14 се състои от два входа(А и Б), отделени един от друг посредством деформационна фуга. Блокът е долепен до бл.15. И двата входа имат сутеренен етаж. Жилищната сграда е построена през 1980г. Конструкцията на многофамилната жилищна сграда е монтажна едропанелна, стоманобетонова, безскелетна, изпълнена по строителна система за едропанелно жилищно строителство (ЕПЖС).

Блокът е разположен на ъгъла на ул.“Тетово“ и ул.“Елтепе“. Входовете на блока са от север от ул. „Тетово“. Входовете на двете секции са на полуниво от първият жилищен етаж. И двата входа са със седем жилищни етажа с по три апартамента на етаж. Стълбищата и машинните на асансьорите излизат като самостоятелни обеми над покрива. Всички входове имат по един асансьор, обслужващ всички нива включително и сутерена.

Вход „А“

Обемът на вход „А“ от жилищната сграда е източният, с достъп от север. Входът е на едно стъпало над терена. Входното преддверие е на половин етаж по-ниско от първия жилищен етаж. Едно стълбищно рамо води към сутерена с мазетата и инсталационните помещения. Коридорите на сутеренния етаж са естествено осветени. Входът е на седем етажа и съдържа 21 апартамента. Средният апартамент на първият жилищен етаж е общинска собственост и е преустроен в магазин с достъп от южният двор посредством външна метална стълба. Асансьорът е в изправност. Дограмата на стълбищните междуетажни площадки е частично подменена с PVC, а останалите прозорци са с дървена слепена дограма. Входната врата е метална, частично остъклена с единично стъкло.

Типовият етаж на вход „А“ съдържа стълбище, фоайе пред асансьора и апартаментите, един едностаен, един двустаен и един тристаен апартамент. Едностайният апартамент (с площ от 39кв.м.), разположен в средата с фасада на юг, съдържа коридор, стая, кухня и лоджия към стаята. Двустайният апартамент (с площ от 63кв.м.), в западната част на секцията, се състои от коридор, кухня, дневна, спалня, баня, тоалетна и балкони към дневната на юг и към кухнята на север. Тристайният апартамент (с площ от 83кв.м.), в източната част на секцията, съдържа коридор, кухня, дневна, две спални, баня, тоалетна и балкони към дневната на юг и към кухнята на север. На между-етажните стълбищни площадки зад асансьорната шахта са обособени помещения за отпадъци. Техните врати са дървени пресовани.

Вход „Б“

Обемът на вход „Б“ от жилищната сграда е западно от вход „А“, с достъп от запад. Входът е на едно стъпало над терена. Входното преддверие е на половин етаж по-ниско от първия жилищен етаж. Едно стълбищно рамо води към сутерена с мазетата и инсталационните помещения. Коридорите на сутеренния етаж са естествено осветени. Входът е на седем етажа и съдържа 21 апартамента. Асансьорът е в изправност. Дограмата на стълбищните междуетажни площадки е дървена слепена. Входната врата е метална, частично остъклена с единично стъкло.

Типовият етаж на вход „А“ съдържа стълбище, фоайе пред асансьора и апартаментите, един едностаен, един двустаен и един тристаен апартамент. Едностайният апартамент (с площ от 39кв.м.), разположен в средата с фасада на юг, съдържа коридор, стая, кухня и лоджия към стаята. Двустайният апартамент (с площ от 63кв.м.), в западната част на секцията, се състои от коридор, кухня, дневна, спалня, баня, тоалетна и балкони към дневната на юг и към кухнята на север. Тристайният апартамент (с площ от 83кв.м.), в източната част на секцията, съдържа коридор, кухня, дневна, две спални, баня, тоалетна и балкони към дневната на юг и към кухнята на север.

Покрив: Покривът на сградата е тип „студен”, състоящи се от таванска и покривна плочи. Подпокривното пространство е с височина 90 см. Отводняването е вътрешно. Достъпът до покрива се осъществява по метална стълба през отвор в таванската плоча над коридора на последния етаж. Хидроизолацията на покрива е частично подменяна, но не е извършван цялостен ремонт, в резултат на което са видими множество течове по етажите надолу. Бордовите шапки са корозирали.

Фасада: Фасадата е разнородна. На част от апартаментите през годините е сменяна дограмата. Има налични остъклявания и усвоявания на балконите. Старата неподменена дървена фасадна дограма е амортизирана, негодна да изпълнява предназначението си и е предпоставка за големи топлинни загуби. Фасадната мазилка е с частично износен и замърсен вид (вследствие дългия експлоатационен период); със следи от течове при бордовете, променен , на места „измит“ от атмосферните води цвят и т.н. В годините на експлоатация собствениците на някои от апартаментите са изпълнили частично външна топлоизолация (подробно фасадите са представени в техническата документация, приложение към настоящата документация).

Сградата на бл.14, вх.А и вх.Б в ж.к. „Изток“ е с жилищни функции. Жилищата са едностайни, двустайни и тристайни, като всяко жилище съдържа необходимите жилищни и обслужващи помещения.

| Застроена площ | Разгъната площ | Отопляема площ | Отопляем обем - бруто | Отопляем обем - нето |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m² | m² | m² | m³ | m³ |
| 379 | 3 086 | 2 675 | 7 491 | 5 993 |

Снимки на многофамилната жилищна сграда:

| Южна фасада, бл.14Б | Източна фасада,бл.14А | Северна фасада, бл.14Б |
| --- | --- | --- |

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4:

Многофамилната жилищна сграда в гр. Петрич, ж.к.“Изток“, бл.15 се състои от един вход, който е отделен посредством деформационна фуга от бл.14Б от изток и от блок 16Б от юг. Блокът имат сутеренен етаж. Жилищната сграда е построена през 1981г. Конструкцията на многофамилната жилищна сграда е монтажна едропанелна, стоманобетонова, безскелетна, изпълнена по строителна система за едропанелно жилищно строителство (ЕПЖС).

Блокът е разположен на ъгъла на ул.“Арда“ и ул.“Тетово“. Входът на блока е от юг от вътрешно кварталната улица. Входът е на полуниво от първият жилищен етаж и е с осем жилищни етажа с по три апартамента на етаж. Покривът е тип „студен”, състоящ се от таванска и покривна плочи. Отводняването е вътрешно. Стълбището и машинното на асансьора излизат като самостоятелен обем над покрива. Той има едностранно наклонена стоманобетонна покривна плоча, по която е положена хидроизолация. Блокът има един асансьор, обслужващ всички нива включително и сутерена.

Обемът на блок 15 е в чупката между бл.14 и бл.16. Входът е на едно стъпало над терена. Входното преддверие е на половин етаж по-ниско от първия жилищен етаж. Едно стълбищно рамо води към сутерена с мазетата и инсталационните помещения. Коридорите на сутеренния етаж са естествено осветени. Блокът е на осем етажа и съдържа 24 апартамента. Асансьорът е в изправност. Дограмата на стълбищните междуетажни площадки е дървена слепена. Входната врата е метална, частично остъклена с единично стъкло.

Типовият етаж на блока съдържа стълбище, фоайе пред асансьора и апартаментите, два двустайни и един тристаен апартамент. Двустайният апартамент (с площ от 63кв.м.), разположен в средата с фасада на север, съдържа коридор, дневна, кухня, спалня, баня и балкони към дневната на север и към спалнята на юг. Двустайният апартамент (с площ от 66кв.м.), в южната част на секцията, се състои от коридор, кухня, дневна, спалня, баня и балкони към дневната на запад и към кухнята на изток. Тристайният апартамент (с площ от 83кв.м.), в северозападната част на секцията, съдържа коридор, кухня, дневна, две спални, баня, тоалетна и балкони към дневната на запад и към кухнята на изток. На между-етажните стълбищни площадки зад асансьорната шахта са обособени помещения за отпадъци. Техните врати са дървени пресовани.

Вход „А“

Обемът на вход „А“ от жилищната сграда е източният, с достъп от север. Входът е на едно стъпало над терена. Входното преддверие е на половин етаж по-ниско от първия жилищен етаж. Едно стълбищно рамо води към сутерена с мазетата и инсталационните помещения. Коридорите на сутеренния етаж са естествено осветени. Входът е на седем етажа и съдържа 21 апартамента. Средният апартамент на първият жилищен етаж е общинска собственост и е преустроен в магазин с достъп от южният двор посредством външна метална стълба. Асансьорът е в изправност. Дограмата на стълбищните междуетажни площадки е частично подменена с PVC, а останалите прозорци са с дървена слепена дограма. Входната врата е метална, частично остъклена с единично стъкло.

Вход „Б“

Обемът на вход „Б“ от жилищната сграда е западно от вход „А“, с достъп от запад. Входът е на едно стъпало над терена. Входното преддверие е на половин етаж по-ниско от първия жилищен етаж. Едно стълбищно рамо води към сутерена с мазетата и инсталационните помещения. Коридорите на сутеренния етаж са естествено осветени. Входът е на седем етажа и съдържа 21 апартамента.Дограмата на стълбищните междуетажни площадки е дървена слепена. Входната врата е метална, частично остъклена с единично стъкло.

Покрив: Покривът на сградата е тип „студен”, състоящи се от таванска и покривна плочи. Подпокривното пространство е с височина 90 см. Отводняването е вътрешно. Достъпът до покрива се осъществява по метална стълба през отвор в таванската плоча над коридора на последния етаж. Хидроизолацията на покрива е частично подменяна, но не е извършван цялостен ремонт, в резултат на което са видими множество течове по етажите надолу. Бордовите шапки са корозирали.

Фасада: Фасадата е с различно по вид оформление. На част от апартаментите през годините е сменяна дограмата. Старата неподменена дървена фасадна дограма е амортизирана, негодна да изпълнява предназначението си и е предпоставка за големи топлинни загуби. Фасадната мазилка е с частично износен и замърсен вид (вследствие дългия експлоатационен период и липсата на подръжка); със следи от течове при бордовете, обрушени мазилки, променен , на места „измит“ от атмосферните води цвят и т.н. В годините на експлоатация собствениците на някои от апартаментите са изпълнили частично външна топлоизолация (подробно фасадите са представени в техническата документация, приложение към настоящата документация).

Сградата на бл.15 в ж.к. „Изток“ е с жилищни функции. Жилищата са двустайни и тристайни, като всяко жилище съдържа необходимите жилищни и обслужващи помещения. За помещенията на всички апартаменти е осигурено изложение към благоприятните посоки и полу-посоки.

| Застроена площ | Разгъната площ | Отопляема площ | Отопляем обем - бруто | Отопляем обем - нето |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m² | m² | m² | m³ | m³ |
| 249 | 2 233 | 1 822,40 | 5 103 | 4 082 |

Снимки на многофамилната жилищна сграда:

| Югозападна фасада,бл.15 | Югоизточна фасада, бл.15 | Северозападна фасада,бл.15 |
| --- | --- | --- |

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5:

Многофамилната жилищна сграда в гр. Петрич, ж.к.“Изток“, бл.16 се състои от два входа, отделени един от друг посредством деформационна фуга. И двата блока имат сутеренен етаж. Жилищната сграда е построена през 1980г. Конструкцията на многофамилната жилищна сграда е монтажна едропанелна, стоманобетонова, безскелетна, изпълнена по строителна система за едропанелно жилищно строителство (ЕПЖС).

Блокът е разположен южно от бл.15 като фасадите му са ориентирани изток запад.  Входове „16А“ и „16Б“ са на изток към вътрешно кварталната улица. Входовете на всички блокове са на полуниво от първият жилищен етаж. Входовете са със седем жилищни етажа с по три апартамента на етаж. Покривите на двата входа са тип „студен”, състоящи се от таванска и покривна плочи. Отводняването е вътрешно. Стълбищата и машинните на асансьорите излизат като самостоятелни обеми над покрива. Те имат едностранно наклонена стоманобетонна покривна плоча, по която е положена хидроизолация. Всички входове имат по един асансьор, обслужващ всички нива включително и сутерена.

Вход „16А“

Обемът на вход „16А“ от жилищната сграда е южният, с достъп от изток. Входът е на две стъпала над терена. Входното преддверие е на половин етаж по-ниско от първия жилищен етаж. Едно стълбищно рамо води към сутерена с мазетата и инсталационните помещения. Коридорите на сутеренния етаж са естествено осветени. Входът е на седем етажа и съдържа 21 апартамента. Асансьорът е в изправност. Дограмата на стълбищните междуетажни площадки е дървена слепена. Входната врата е метална, частично остъклена с единично стъкло.

Типовият етаж на вход „16А“ съдържа стълбище, фоайе пред асансьора и апартаментите и три двустайни апартамента. Средният двустаен апартамент (с площ от 63кв.м.) съдържа коридор, кухня, дневна, спалня, баня и лоджия към кухнята на запад. Апартаментите (с площ от 63кв.м.) на север и на юг, се състоят от коридор, кухня, дневна, спалня, баня, тоалетна и балкони към дневната на запад и към кухнята на изток. На между-етажните стълбищни площадки зад асансьорната шахта са обособени помещения за отпадъци. Техните врати са дървени пресовани.

Вход „16Б“

Обемът на вход „16Б“ от жилищната сграда е северният, с достъп от изток. Входът е долепен до бл.15. Входът е на три стъпала над терена. Входното преддверие е на половин етаж по-ниско от първия жилищен етаж. Едно стълбищно рамо води към сутерена с мазетата и инсталационните помещения. Коридорите на сутеренния етаж са естествено осветени. Входът е на седем етажа и съдържа 21 апартамента. Асансьорът не работи. Дограмата на стълбищните междуетажни площадки е дървена слепена. Входната врата е метална, частично остъклена с единично стъкло.

Типовият етаж на вход „16Б“ съдържа стълбище, фоайе пред асансьора и апартаментите и три двустайни апартамента. Средният двустаен апартамент (с площ от 63кв.м.) съдържа коридор, кухня, дневна, спалня, баня и лоджия към кухнята на запад. Апартаментите (с площ от 63кв.м.) на север и на юг, се състоят от коридор, кухня, дневна, спалня, баня, тоалетна и балкони към дневната на запад и към кухнята на изток. На между-етажните стълбищни площадки зад асансьорната шахта са обособени помещения за отпадъци. Техните врати са дървени пресовани.

Осветлението на стълбището се включва със стълбищен автомат, монтиран в ГРТ и лихт бутони на етажите, а в апартаментите, мазетата с обикновени, серийни и девиаторни ключове за скрит монтаж. Осветителните тела в общите части са в лошо състояние, на места липсват плафониери, има само фасунги и л.н.ж.

Покрив: Покривът на сградата е тип „студен”, състоящи се от таванска и покривна плочи. Подпокривното пространство е с височина 90 см. Отводняването е вътрешно. Достъпът до покрива се осъществява по метална стълба през отвор в таванската плоча над коридора на последния етаж. Хидроизолацията на покрива е частично подменяна, но не е извършван цялостен ремонт, в резултат на което са видими множество течове по етажите надолу. Бордовите шапки са корозирали.

Фасада: Фасадата е с различно по вид оформление. На част от апартаментите през годините е сменяна дограмата. Старата неподменена дървена фасадна дограма е амортизирана, негодна да изпълнява предназначението си и е предпоставка за големи топлинни загуби. Фасадната мазилка е с частично износен и замърсен вид (вследствие дългия експлоатационен период и липсата на подръжка); със следи от течове при бордовете, обрушени мазилки, променен , на места „измит“ от атмосферните води цвят и т.н. В годините на експлоатация собствениците на някои от апартаментите са изпълнили частично външна топлоизолация (подробно фасадите са представени в техническата документация, приложение към настоящата документация).

Сградата на бл.16 в ж.к. „Изток“ е с жилищни функции. Жилищата са двустайни, като всяко жилище съдържа необходимите жилищни и обслужващи помещения. За помещенията на всички апартаменти е осигурено изложение към благоприятните посоки и полу-посоки.

| Застроена площ | Разгъната площ | Отопляема площ | Отопляем обем - бруто | Отопляем обем - нето |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m² | m² | m² | m³ | m³ |
| 375 | 3 052 | 2 657,70 | 7 442 | 5 954 |

Снимки на многофамилната жилищна сграда:

| Западна фасада,бл.16 | Югоизточна фасада, бл.16 |
| --- | --- |

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6:

Многофамилната жилищна сграда в гр. Петрич, ж.к.“Цар Самуил“, бл.4, бл.4А, бл.5А, бл.5Б, бл.6 се състои от пет входа, отделени един от друг посредством деформационна фуга. И петте блока имат сутеренен етаж. Жилищната сграда е построена през 1984г. Конструкцията на многофамилната жилищна сграда е монтажна едропанелна, стоманобетонова, безскелетна, изпълнена по строителна система за едропанелно жилищно строителство (ЕПЖС)–Бс-IV-VIII-Гл.

Блокът е разположен на ъгъла на ул.“Марица“ и ул.“Черно море“. Входове „4“, „4А“, „5А“ и „5Б“ са на север към ул.“Марица“, а вход „6“ е на изток към ул.“Черно море“. Входовете на всички блокове са на полуниво от първият жилищен етаж..

Вход „4“

Обемът на вход „4“ от жилищната сграда е най-западният, с достъп от север. Входното преддверие е на половин етаж по-ниско от първия жилищен етаж. Едно стълбищно рамо води към сутерена с мазетата и инсталационните помещения. Коридорите на сутеренния етаж са естествено осветени. Входът е на пет етажа и съдържа 15 апартамента. Дограмата на стълбищните междуетажни площадки е дървена слепена. Входната врата е метална частично остъклена с единично стъкло.

Типовият етаж на вход „4“ съдържа стълбище, фоайе пред асансьора и апартаментите, един едностаен, един двустаен и един тристаен апартамент. Едностайният апартамент (с площ от 39кв.м.), разположен в средата с фасада на юг, съдържа коридор, стая, кухня и лоджия към стаята. Двустайният апартамент (с площ от 63кв.м.), в западната част на секцията, се състои от коридор, кухня, дневна, спалня, баня, тоалетна и балкони към дневната на юг и към кухнята на север. Тристайният апартамент (с площ от 83кв.м.), в източната част на секцията, съдържа коридор, кухня, дневна, две спални, баня, тоалетна и балкони към дневната на юг и към кухнята на север. На между-етажните стълбищни площадки зад асансьорната шахта са обособени помещения за отпадъци. Техните врати са дървени пресовани.

Покривът на сградата е тип „студен”, състоящи се от таванска и покривна плочи. Подпокривното пространство е с височина 170 см. Отводняването е вътрешно. Достъпът до покрива се осъществява по метална стълба през отвор в таванската плоча над коридора на последния етаж. Хидроизолацията на покрива не е подменяна от построяването на сградата в резултат на което са видими множество течове по етажите надолу. Бордовата шапка към съседната по-висока жилищна секция е корозирала и фугата се пълни с вода.

Вход „4А“

Обемът на вход „4А“ от жилищната сграда е на изток от вход „4“. Входът е от север на две стъпала над терена. Входното преддверие е на половин етаж по-ниско от първия жилищен етаж. Едно стълбищно рамо води към сутерена с мазетата и инсталационните помещения. Коридорите на сутеренния етаж са естествено осветени. Входът е на шест етажа и съдържа 18 апартамента. Асансьорът не работи. Дограмата на стълбищните междуетажни площадки е дървена слепена. Стъклата на някой от прозорците липсват. Входната врата е метална частично остъклена с единично стъкло.

Типовият етаж на вход „4А“ съдържа стълбище, фоайе пред асансьора и апартаментите, един едностаен, един двустаен и един тристаен апартамент. Едностайният апартамент (с площ от 39кв.м.), разположен в средата с фасада на юг, съдържа коридор, стая, кухня и лоджия към стаята. Двустайният апартамент (с площ от 63кв.м.), в западната част на секцията, се състои от коридор, кухня, дневна, спалня, баня, тоалетна и балкони към дневната на юг и към кухнята на север. Тристайният апартамент (с площ от 83кв.м.), в източната част на секцията, съдържа коридор, кухня, дневна, две спални, баня, тоалетна и балкони към дневната и към кухнята.

Покривът на сградата е тип „студен”, състоящи се от таванска и покривна плочи. Подпокривното пространство е с височина 170 см. Отводняването е вътрешно. Достъпът до покрива се осъществява по метална стълба през отвор в таванската плоча над коридора на последния етаж. Хидроизолацията на покрива не е подменяна от построяването на сградата в резултат на което са видими множество течове по етажите надолу. Бордовите шапки са корозирали.

Вход „5А“

Обемът на вход „5А“ от жилищната сграда е средната секция. Входът е от север на четири стъпала над терена. Входното преддверие е на половин етаж по-ниско от първия жилищен етаж. Едно стълбищно рамо води към сутерена с мазетата и инсталационните помещения. Коридорите на сутеренния етаж са естествено осветени. Входът е на седем етажа и съдържа 21 апартамента. Асансьорът е в изправност. Дограмата на стълбищните междуетажни площадки е подмененна с PVC. Входната врата е подменена с алуминиева дограма.

Типовият етаж на вход „5А“ съдържа стълбище, фоайе пред асансьора и апартаментите и три двустайни апартамента. Средният двустаен апартамент (с площ от 63кв.м.) съдържа коридор, кухня, дневна, спалня, баня и лоджия към кухнята на юг. Апартаментите (с площ от 63кв.м.) на изток и на запад, се състоят от коридор, кухня, дневна, спалня, баня, тоалетна и балкони към дневната на юг и към кухнята на север. На между-етажните стълбищни площадки зад асансьорната шахта са обособени помещения за отпадъци. Техните врати са дървени пресовани.

Покривът на сградата е тип „студен”, състоящи се от таванска и покривна плочи. Подпокривното пространство е с височина 170 см. Отводняването е вътрешно. Достъпът до покрива се осъществява по метална стълба през отвор в таванската плоча над коридора на последния етаж. Хидроизолацията на покрива е подменяна преди пет години, но има течове по етажите надолу.

Вход „5Б“

Обемът на вход „5Б“ от жилищната сграда е на изток от средната секция. Входът е от север на пет стъпала над терена. Входното преддверие е на половин етаж по-ниско от първия жилищен етаж. Едно стълбищно рамо води към сутерена с мазетата и инсталационните помещения. Коридорите на сутеренния етаж са естествено осветени. Входът е на седем етажа и съдържа 21 апартамента. Асансьорът е в изправност. Дограмата на стълбищните междуетажни площадки е подмененна с PVC. Входната врата е подменена с алуминиева дограма.

Типовият етаж на вход „5Б“ съдържа стълбище, фоайе пред асансьора и апартаментите и три двустайни апартамента. Средният двустаен апартамент (с площ от 63кв.м.) съдържа коридор, кухня, дневна, спалня, баня и лоджия към кухнята на юг. Апартаментите (с площ от 63кв.м.) на изток и на запад, се състоят от коридор, кухня, дневна, спалня, баня, тоалетна и балкони към дневната на юг и към кухнята на север. На между-етажните стълбищни площадки зад асансьорната шахта са обособени помещения за отпадъци. Техните врати са дървени пресовани.

Покривът на сградата е тип „студен”, състоящи се от таванска и покривна плочи. Подпокривното пространство е с височина 170 см. Отводняването е вътрешно. Достъпът до покрива се осъществява по метална стълба през отвор в таванската плоча над коридора на последния етаж. Хидроизолацията на покрива е подменяна преди пет години, но има течове по етажите надолу.

Вход „6“

Обемът на вход „6“ от жилищната сграда е най-източният. Входът е от изток на две стъпала над терена. Коридорите на сутеренния етаж са естествено осветени. Входът е на шест етажа и съдържа 18 апартамента. Асансьорът е в изправност. Дограмата на стълбищните междуетажни площадки е подмененна с PVC. Входната врата е подменена с алуминиева дограма. Стените на стълбището и коридорите са ремонтирани.

Типовият етаж на вход „6“ съдържа стълбище, фоайе пред асансьора и апартаментите, два двустайни и един тристаен апартамент.

Покривът на сградата е тип „студен”, състоящи се от таванска и покривна плочи. Подпокривното пространство е с височина 170 см. Отводняването е вътрешно. Достъпът до покрива се осъществява по метална стълба през отвор в таванската плоча над коридора на последния етаж. Хидроизолацията на покрива е подменяна преди пет години, но има течове по етажите надолу.

Осветлението на стълбището се включва със стълбищен автомат, монтиран в ГРТ и лихт бутони на етажите, а в апартаментите, мазетата с обикновени, серийни и девиаторни ключове за скрит монтаж. Осветителните тела в общите части са в лошо състояние, на места липсват плафониери, има само фасунги и л.н.ж. за вход „6”. За входове „4”, „4А”, „5А”и „5Б”стълбищното осветление е подновено с нови осветителни енергоспестяващи с вгаден датчик за движение.

| Застроена площ | Разгъната площ | Отопляема площ | Отопляем обем - бруто | Отопляем обем - нето |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m² | m² | m² | m³ | m³ |
| 1 053 | 7 816 | 6 505 | 18 214 | 14 571 |

Снимки на многофамилната жилищна сграда:

| Северна фасада,бл.5А | Южна фасада,бл.4 | Северна фасада, бл.6 |
| --- | --- | --- |

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7:

Многофамилната жилищна сграда в гр. Петрич, ж.к.“Цар Самуил“, бл.7А, бл.7Б, бл.8, бл.8А, бл.9 се състои от пет входа, отделени един от друг посредством деформационна фуга. И петте блока имат сутеренен етаж. Жилищната сграда е построена през 1984г. Конструкцията на многофамилната жилищна сграда е монтажна едропанелна, стоманобетонова, безскелетна, изпълнена по строителна система за едропанелно жилищно строителство (ЕПЖС)– Блок №7 с вход А и Б са по Бс-IV-VІІІ-Гл., Блок Бл.8, Бл.8А и Бл.№9 по Бс-IV-ІХ-75-Гл. разработка на КНИПИАТ „Главпроект “.

Блокът е разположен на ъгъла на ул.“Папульо войвода“ и ул.“Черно море“. Входове „7А“, „7Б“, „8“ и „8А“ са на север към вътрешно кварталната улица, а вход „9“ е на запад. Входовете на всички блокове са на полуниво от първият жилищен етаж. Входове „7А“ и „7Б“ са с шест жилищни етажа с по два апартамента на ниво. Вход „8“ е със седем жилищни етажа с по три апартамента на етаж и един етаж. Входове „8А“ и „9“ са с шест жилищни етажа с по два апартамента на ниво. Покривите на петте входа са тип „студен”, състоящи се от таванска и покривна плочи. Отводняването е вътрешно. Стълбищата и машинните на асансьорите излизат като самостоятелни обеми над покрива. Те имат едностранно наклонена стоманобетонна покривна плоча, по която е положена хидроизолация. Всички входове имат по един асансьор, обслужващ всички нива включително и сутерена.

Вход „7А“

Обемът на вход „7А“ от жилищната сграда е най-източният, с достъп от север. Входът е на едно стъпало над терена. Входното преддверие е на половин етаж по-ниско от първия жилищен етаж. Едно стълбищно рамо води към сутерена с мазетата и инсталационните помещения. Коридорите на сутеренния етаж са естествено осветени. Входът е на шест етажа и съдържа 12 апартамента. Асансьорът е в изправност. Дограмата на стълбищните междуетажни площадки е дървена слепена. Входната врата е метална частично остъклена с единично стъкло.

Типовият етаж на вход „7А“ съдържа стълбище, фоайе пред асансьора и апартаментите, един тристаен и един четиристаен апартамент. Тристайният апартамент (с площ от 76кв.м.) на изток се състои от коридор, кухня, дневна, две спални, баня, тоалетна, мокро помещение и балкони към дневната на юг и към кухнята на север. Четиристайният апартамент (с площ от 93кв.м.) съдържа коридор, кухня, столова, дневна, две спални, баня, тоалетна и балкони към дневната на юг и към кухнята на север. На между-етажните стълбищни площадки зад асансьорната шахта са обособени помещения за отпадъци. Техните врати са дървени пресовани.

Покривът на сградата е тип „студен”, състоящи се от таванска и покривна плочи. Подпокривното пространство е с височина 80 см. Отводняването е вътрешно. Достъпът до покрива се осъществява по метална стълба през отвор в таванската плоча над коридора на последния етаж. Хидроизолацията на покрива е подменяна преди пет години, но има течове по етажите надолу.

Вход „7Б“

Обемът на вход „7Б“ от жилищната сграда е на запад от вход „7А“. Входът е от север на едно стъпало над терена. Входното преддверие е на половин етаж по-ниско от първия жилищен етаж. Едно стълбищно рамо води към сутерена с мазетата и инсталационните помещения. Коридорите на сутеренния етаж са естествено осветени. Входът е на шест етажа и съдържа 12 апартамента. Асансьорът е в изправност. Дограмата на стълбищните междуетажни площадки е дървена слепена. Входната врата е метална частично остъклена с единично стъкло.

Типовият етаж на вход „7Б“ съдържа стълбище, фоайе пред асансьора и апартаментите, един тристаен и един четиристаен апартамент

Покривът на сградата е тип „студен”, състоящи се от таванска и покривна плочи. Подпокривното пространство е с височина 80 см. Отводняването е вътрешно. Достъпът до покрива се осъществява по метална стълба през отвор в таванската плоча над коридора на последния етаж. Хидроизолацията на покрива е подменяна преди пет години, но има течове по етажите надолу.

Вход „8“

Обемът на вход „8“ от жилищната сграда е средната секция. Входът е от север на едно стъпало над терена. Входното преддверие е на половин етаж по-ниско от първия жилищен етаж. Едно стълбищно рамо води към сутерена с мазетата и инсталационните помещения. Коридорите на сутеренния етаж са естествено осветени. Входът е на седем етажа и съдържа 21 апартамента. Асансьорът е в изправност. Дограмата на стълбищните междуетажни площадки е подменена с PVC. Входната врата е метална частично остъклена с единично стъкло.

Типовият етаж на вход „8“ съдържа стълбище, фоайе пред асансьора и апартаментите, един едностаен, един двустаен и един тристаен апартамент..

Покривът на сградата е тип „студен”, състоящи се от таванска и покривна плочи. Подпокривното пространство е с височина 170 см. Отводняването е вътрешно. Достъпът до покрива се осъществява по метална стълба през отвор в таванската плоча над коридора на последния етаж. Хидроизолацията на покрива е подменяна преди пет години, но има течове по етажите надолу.

Вход „8А“

Обемът на вход „8А“ от жилищната сграда е на запад от вход „8“. Входът е от север на едно стъпало над терена. Входното преддверие е на половин етаж по-ниско от първия жилищен етаж. Едно стълбищно рамо води към сутерена с мазетата и инсталационните помещения. Коридорите на сутеренния етаж са естествено осветени. Входът е на шест етажа и съдържа 18 апартамента. Асансьорът е в изправност. Дограмата на стълбищните междуетажни площадки е подменена с PVC. Входната врата е метална частично остъклена с единично стъкло.

Типовият етаж на вход „8“ съдържа стълбище, фоайе пред асансьора и апартаментите, един едностаен, един двустаен и един тристаен апартамент.

Покривът на сградата е тип „студен”, състоящи се от таванска и покривна плочи. Подпокривното пространство е с височина 170 см. Отводняването е вътрешно. Достъпът до покрива се осъществява по метална стълба през отвор в таванската плоча над коридора на последния етаж. Хидроизолацията на покрива е подменяна преди пет години, но има течове по етажите надолу. Бордовите шапки са ръждясали.

Вход „9“

Обемът на вход „9“ от жилищната сграда е най-западният. Входът е от запад на две стъпала над терена. Входното преддверие е на половин етаж по-ниско от първия жилищен етаж. Едно стълбищно рамо води към сутерена с мазетата и инсталационните помещения. Коридорите на сутеренния етаж са естествено осветени. Входът е на шест етажа и съдържа 18 апартамента. Асансьорът е в изправност. Дограмата на стълбищните междуетажни площадки е подменена с PVC. Входната врата е метална частично остъклена с единично стъкло.

Типовият етаж на вход „9“ съдържа стълбище, фоайе пред асансьора и апартаментите, два двустайни и един тристаен апартамент.

Покривът на сградата е тип „студен”, състоящи се от таванска и покривна плочи. Подпокривното пространство е с височина 170 см. Отводняването е вътрешно. Достъпът до покрива се осъществява по метална стълба през отвор в таванската плоча над коридора на последния етаж. Хидроизолацията на покрива е подменяна преди пет години, но има течове по етажите надолу. На покривът има поставен ретранслатор на мобилен оператор.

Осветлението на стълбището се включва със стълбищен автомат, монтиран в ГРТ и лихт бутони на етажите, а в апартаментите, мазетата с обикновени, серийни и девиаторни ключове за скрит монтаж. Осветителните тела в общите части са в лошо състояние, на места липсват плафониери, има само фасунги и л.н.ж. за вход „7А”. За входове „7Б”, „8”, „8А” и „9” стълбищното осветление е подновено с нови осветителни тела енергоспестяващи с вграден датчик за движение.

| Застроена площ | Разгъната площ | Отопляема площ | Отопляем обем - бруто | Отопляем обем - нето |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m² | m² | m² | m³ | m³ |
| 1 086 | 7 827 | 6 355 | 17 795 | 14 236 |

Снимки на многофамилната жилищна сграда:

| Северна фасада,бл.7А | Северна фасада,бл.8 | Източна фасада, бл.9 |
| --- | --- | --- |

Б. Разработване на работен проект за нуждите на обновяването

Изпълнителят следва да осигури експерти - правоспособни проектанти по съответните части за изготвянето на работен проект за нуждите на обновяването на описаната в раздел А на Техническата спецификация сграда/и.

Участникът изготвя работните проекти съгласно Техническият паспорт и енергийното обследване, съобразявайки се с допустимите за финансиране дейности, съгласно Методическите указания към Националната програма са саниране на многофамилните жилищни сгради.

Работните проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.) и приложимата нормативна уредба по проектните части включени в обхвата на работния проект за нуждите на обновяването в зависимост от допустимите за финансиране дейности. Работните проекти следва да бъдат придружени с подробни количество-стойности сметки по приложимите части.

Работните проекти следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества, обслужващи сградата/ите и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината и да бъде издадено разрешение за строеж.

В обяснителните записки на работните проекти експертите - проектанти на Изпълнителя следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки. Работните проекти се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване на скица и виза, ако е приложимо. Тези документи се осигуряват от Общината и се предоставят на Изпълнителя.

При изготвяне на проектна документация, експертите, отговарящи за разработване на работния проект ще ползват техническото обследване и предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване.

Работният проект за нуждите на енергийното обновяване обхваща само задължителните мерки, предписани в изготвеното енергийно обследване за допустими дейности по Националната програма на посочената в предмета на поръчката сграда.

При изготвяне на работния проект за всяка от посочените многофамилни жилищни сгради, съгласно определените в настоящата обществена поръчка обособени позиции, изпълнителят следва да се съобразява със заложените изисквания в Методическите указания по Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

С работния проект:

- Се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на предвидените видове СМР на сградата;

- Се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството;

- Се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

1. Обхват на проектирането

Работният проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта.

Изпълнителят следва да представи работен проект за енергийно обновяване в следния обхват:

Част АРХИТЕКТУРА

- Обяснителна записка - следва да пояснява предлаганите проектни решения, във връзка и в съответствие изходните данни и да съдържа информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж;

- Разпределения - типов етаж/етажи в случай на разлики в светлите отвори на фасадните дограми или типа остъклявания, покрив (покривни линии) и др. при необходимост - (М1:100);

- Характерни вертикални разрези на сградата - М1:100;

- Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта след изпълнение на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация. Цветовото решение да бъде обвързано с цветовата гама на материалите, използвани за финишно покритие. Графичното представяне на фасадите трябва да указва ясно всички интервенции, които ще бъдат изпълнени по обвивката на сградата, вкл. дограмата по самостоятелни обекти и общи части, предвидена за подмяна и да дава решение за интегриране на вече изпълнени по обекта ЕСМ.

- Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР, в т.ч. топлоизолационна система по елементи на сградата, стълбищна клетка и входно пространство, остъкляване/затварянена балкони, външна дограма (прозорци и врати) и др., свързани със спецификата на конкретния обект на обновяване, разположение на климатизаторите (съобразено и с начина на отвеждане на конденза), сателитните антени, решетки, сенници, предпазни парапети и привеждането им към нормативите - минимум М 1:20.

- Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в спецификация на дограмата, която следва да съдържа:

- Схема на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина с посочени растерни и габаритни размери, всички отваряеми части с посоките им на отваряне и ясно разграничени остъклени и плътни части;

- Общия необходим брой на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта;

- Единичната площ и общата площ по габаритни размери на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта.

- Разположението на новопроектираната дограма по фасадите на обекта да се представи в графичен вид с ясна идентификация на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта.

- Растерът и отваряемостта на дограмата да бъдат съобразени със спецификата, експлоатационния режим и хигиенните изисквания на помещенията, които обслужва.

За постигане на съгласуваност и съответствие на инженерните дейности по обследванията на сградата с процеса на проектиране, при изработване на проекта и спецификацията на новата дограма на сградата, която ще се монтира на база на работния инвестиционен проект, следва да се използват означенията на отделните типове и типоразмери на дограмата, посочени в обследването за енергийна ефективност и техническото заснемане. Същото изискване важи и за означенията на самостоятелните обекти и типовете стени в чертежите, Количествената и Количествено-стойностната сметки (КСС).

Част КОНСТРУКТИВНА – конструктивно възстановяване/усилване, в зависимост от промените, настъпили по време на експлоатация на сградите, ако в техническото обследване са предписани задължителни мерки за изпълнение

- Обяснителна записка - съдържа подробна информация относно предвидените в работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка с допълнителното натоварване и сеизмичната осигуреност на сградата. Към записката се прилага спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част конструктивна (ако е приложимо) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

- Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата - остъкляване/затваряне балкони и лоджии, парапети и др. - които са приложими; Детайлите се изработват с подробност и конкретност, които следва да осигурят изпълнението на СМР.

Част ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА - заземителна и мълниезащитна инсталации, ремонт на електрическата инсталация в общите части, енергоспестяващо осветление в общите части, система за автоматично централизирано управление на осветлението в общите части на сградите, ако се предвижда в обследването за енергийна ефективност

- Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;

- Графична част, вкл. детайли за изпълнение.

Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

- Обяснителна записка

- Технически изчисления

- Графична част - технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, приложения - технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти.

Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 4.12.2009 г.) и съобразно категорията на сградата

- Обяснителна записка

- Графична част

Част ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

- Обяснителна записка

- Графична част

Част ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

С обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 2012 г.)

Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

По части, в т.ч. подробни количествени сметки по всяка част и обща количествено-стойностна сметка за видовете СМР.

# 2. Изисквания за изпълнение на проектирането:

Предвидените в инвестиционния проект интервенции по сградите, следва да включват:

- всички мерки, свързани с конструктивно възстановяване/усилване, в зависимост от промените, настъпили по време на експлоатация на сградата, ако в техническото обследване са предписани като задължителни;

- обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.), ако са предписани в техническото обследване;

- всички енергоспестяващи мерки, с пряк екологичен ефект, предписани като задължителни мерки в обследването за енергийна ефективност, с оглед постигане на клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на  сгради.

- съпътстващи строителни и монтажни работи, които са обвързани с изпълнението на мерките, предписани в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност и са допустими по Програмата и без изпълнението на които не може да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на конкретния обект.

Всички предписани от Изпълнителя в работния проект дейности следва да са допустими за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

В работния проект, за всяка една от многофамилните жилищни сгради съгласно обявените обособени позиции в настоящата обществена поръчка, следва да се предвидят продукти (материали и изделия, които съответстват на техническите спецификации на действащите в Република България нормативни актове. Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания определени в Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Предложените продукти и материали за енергийното обновяване (топлоизолационни системи, дограми и др.) трябва да са с технически характеристики, съответни на заложените в обследването за енергийна ефективност за всяка конкретна сграда.

Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея записки и детайли, следва да бъдат достатъчни за изпълнение на обновителните дейности по обекта.

Проектно-сметната документация следва да бъде изработена, подписана и съгласувана от експертите проектанти на Изпълнителя с правоспособност да изработват съответните части, съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, като същото се доказва със заверени с подпис и печат копия от валидни удостоверения за правоспособност.

След изготвяне на Инвестиционния проект той се представя за одобрение от Проектантите на Възложителя и представители на СС. Всички проектни части се подписват от Възложителя и представител на СС, а частите по чл. 139, ал. 4 от ЗУТ - и от лицето, упражняващо Технически контрол в проектирането. Изпълнителят е длъжен да извърши необходимите корекции и преработки, ако такива се налагат, за своя сметка в срок до 10 дни след писмено уведомление от Възложителя.

# 3. Изисквания за представяне на крайните продукти

# Работният проект по всяка от многофамилните жилищни сгради, съгласно обявените в настоящата обществена поръчка обособени позиции следва да се представи в три екземпляра на хартиен и електронен носител.

В. Изпълнение на СМР и авторски надзор.

Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за обекта и подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка.

Разрешение за строеж се издава от Общината при представяне на техническа документация с оценено съответствие на проекта за строеж.

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта за строеж се определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези указания за изпълнение.

Изпълнителят изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за всеки обект/група от обекти в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

По време на изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност лицензиран консултант – строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ) въз основа на сключен договор с Възложителя за всеки обект/група от обекти упражнява строителен надзор в обхвата на договора си и съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР Изпълнителят посредством експертите си -  правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от експертите проектантите - автори на отделни части на работния проект, се гарантира точното изпълнение на проекта за строеж, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Поради естеството на проекта и спецификата на дейностите възложителят по настоящата обществена поръчка - Общината е различно лице от собствениците на обекта на интервенция, като извършва възлагане на СМР по силата на сключения договор.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г). Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват освен от споменатите по-горе участници и от упълномощения представител на СС. Възложителят ще се представлява от Общината (като реален такъв) и СС (като собственици на обекта и реални получатели на помощта). Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват и от областния управител или изрично упълномощено от него лице.

При изпълнение на СМР изпълнителят следва да се съобразява със заложените изисквания в Методическите указания по Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

- Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и материали за трайно влагане в строежите, обекти по проекта:

Националното законодателство в областта на енергийната ефективност в сградния сектор включва: ЗЕЕ, ЗУТ, ЗЕ, ЗЕВИ, ЗТИП, Закона за националната стандартизация и др.

Основните подзаконови нормативни актове, които определят техническото равнище на енергопотребление в сградите и създават правната и техническата основа за изискванията за енергийна ефективност, са както следва:

На основание на ЗУТ:

- Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.

На основание на ЗЕЕ:

- Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;

- Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по    чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях.

На основание на ЗЕ:

- Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, както и методиките за нейното прилагане.

На основание на ЗТИП:

- Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г.

При проектирането на строежите (сгради и строителни съоръжения) трябва да се предвиждат, а при изпълнението им да се влагат, строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ, както следва:

      - механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност);

      - безопасност при пожар;

      - хигиена, опазване на здравето и на околната среда;

      - безопасна експлоатация;

      - защита от шум;

      - икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).

Въз основа на проведеното обследване и предписаните мерки и препоръки проектантът/тите на инвестиционния проект са отговорни за проектирането на сградата в съответствие с приложимите за сградата нормативни актове, както и в съответствие с предписаните енергоспестяващи мерки от обследването за енергийна ефективност, извършено по реда на Наредба № Е-РД-04-1 от 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради и с техническите мерки от обследването на техническите характеристики на съответната сграда, извършено по реда на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

В ЗУТ са определени основните участници в строителството, техните взаимоотношения, задължения и отговорности, както и изискванията за извършване на проверка за удостоверяване изпълнението на изискванията за енергийна ефективност - чрез оценка за съответствие на изработените инвестиционни проекти и надзор за изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти. Със ЗУТ са регламентирани изискванията и редът за получаване на разрешение за строеж, съответно за въвеждане на сградите в експлоатация.

Наредбите за енергийните характеристики на сградите и за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради се прилагат съгласувано и са нормативната база за планиране, проектиране, обследване и сертифициране на сградите.

# Минималните изисквания при планиране, проектиране, изпълнение и поддържане на сградите по отношение на енергийните им характеристики са следните:

- да не представляват заплаха за хигиената или здравето на обитателите или на съседите и за опазването на околната среда, параметрите на микроклимата да осигуряват нормите за топлинна среда (комфорт), осветеност, качество на въздуха, влага и шум;

- отоплителните, климатичните и вентилационните инсталации да са проектирани и изпълнени по такъв начин, че необходимото при експлоатацията количество енергия да е минимално;

- да са защитени със съответстваща на тяхното предназначение, местоположение и климатични условия топлинна и шумоизолация, както и от неприемливи въздействия от вибрации;

- да са енергоефективни, като разходват възможно най-малко енергия по време на тяхното изграждане, експлоатация и разрушаване;

- да са съобразени с възможностите за оползотворяване на слънчевата енергия и на енергията от други възобновяеми източници, когато е технически осъществимо и икономически целесъобразно.

С отчитане на нормативни изисквания, всички строителни продукти и материали, които се влагат от Изпълнителя при изпълнението на СМР в сградите, трябва да имат оценено съответствие съгласно горепосочената наредба.

Изпълнителят следва да изпълни строежа по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената или здравето на обитателите или на съседите и за опазването на околната среда при:

  - отделяне на отровни газове;

  - наличие на опасни частици или газове във въздуха;

  - излъчване на опасна радиация;

  - замърсяване или отравяне на водата или почвата;

  - неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци;

  - наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа.

Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на строителни продукти които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка ще се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа.

Доставката на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на енергоспестяващи мерки в сградите трябва да бъде придружено с документи, изискващи се от Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси (обн., ДВ, бр. 41 от 2011 г.).

### Строителни продукти и уреди, потребяващи енергия.

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи за всяка една от многофамилните жилищни сгради, съгласно обособените позиции, е задължение на Изпълнителя.

В строежа трябва да бъдат вложени материалите, определени в проекта и отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Доставяните материали и оборудване трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя или от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите подзаконови нормативни актове, уреждащи тази материя.

Всяка промяна в одобрения проект трябва да бъде съгласувана и приета от Възложителя (Общината и представител на СС).

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя работен проект и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до приемане на работите от страна на Възложителя и от съответните държавни институции.

Изпълнителят трябва да съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.

### Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и здраве.

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа. Възложителят, чрез Консултанта изпълняващ строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

### Изисквания относно опазване на околната среда.

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

### Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.

Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражняване строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

### Проверки и изпитвания.

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение от офертата Методи и организация на текущ контрол.

Г. Авторски надзор

Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством експертите проектанти по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания към съответния експерт проектант и са предварително одобрени от Възложителя.

Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на Възложителя през цялото времетраене на обновителните и ремонтни дейности.

Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи:

а/ Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, след получаване на писмена покана от Възложителя.

б/ За участие в приемателна комисия на извършените строително - монтажни работи.

При необходимост от авторски надзор на обекта, Възложителят отправя писмена покана изпратена чрез куриер, по факс или по електронна поща до Изпълнителя, в срок не по-малък от 24 часа преди датата и часа на посещението за извършването на всеки авторски надзор. Ако авторският надзор се отнася за неработен ден е необходимо уведомяване 48 часа преди започване на почивните дни. При невъзможност на Изпълнителя да осигури на обекта на посочената в поканата дата експерта проектант изработил частта от проекта, за която е необходим авторски надзор, Изпълнителят се задължава да оторизира и осигури друг експерт, който да се яви на строителната площадка и извърши необходимия авторския надзор, като този експерт следва да отговоря на същите условия за професионален опит и квалификация като експерта, когото заменя. Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да упражнява авторския надзор своевременно и ефективно, като се отзовава на повикванията на Възложителя.

Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на експерт проектант на обекта е наложително, относно:

- Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на неточно изпълнение на проекта, заверки - при покана от страна на Възложителя и др.;

- Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;

- Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на Консултанта, осъществяващ строителния надзор и др.;

- Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

Д. Контрол по време на строителния процес

Контролът се осъществява от:

- Консултантът, осъществяващ строителен надзор;

- СС чрез упълномощен представител;

- Технически експерти на общината в качеството й на Възложител - осъществяват проверки на място.

По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до подписване на акт за установяване на годността за приемане на строежа (Образец 15) ще се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:

- съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС;

- съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към договора – техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;

- съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове.

В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще включват:

- проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с работните проекти и всички изменения в тях, одобрени от общината;

- измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния надзор и инвеститорския контрол (от страна на СС) количества и тези по КСС;

- проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти и съответствието им с изискванията на работния проект и обследването за енергийна ефективност;

- проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.

Е. Гаранционни срокове

Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-кратки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.) (Наредба № 2 от 31.07.2003 г.)

инж. МИНКА САЛАГЬОРОВА

ЗАМ. КМЕТ „ТСУ, С, Б и ОР“  ……../п/…….

# Footnotes

По смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

# Text boxes

гр. Петрич,   обл.   Благоевград

п.к.2850, ул.“Цар БорисIII” № 24

тел.: 0745/69112; тел.факс:0745/62090

e-mail:    oa_petrich@mbox.contact.bg