# Приложение №3

# УТВЪРДИЛ:__________________

# ДИМИТЪР БРЪЧКОВ –

# КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ

# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Настоящият документ представлява „технически спецификации“ по смисъла на § 2, т. 54 от ДР на ЗОП в който се определят изискванията на възложителя  за всички технически предписания, които се съдържат, по-специално, в документацията за обществената поръчка, определящи изискваните характеристики на материалите, работни характеристики, размери, методи и технологии на строителство, както и всички други технически условия,

1. Предмет на поръчката:

Предмета на поръчката е „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ В Т.Ч. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА ЗА ДЕЦА СЪС СОП В СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, с. КОЛАРОВО и СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СТОЛОВО ХРАНЕНЕ В СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, с. КОЛАРОВО”, като дейностите ще се извършват в изпълнение на мерките по Национална Програма „Оптимизация на училищната мрежа“ в частта – строително ремонтни дейности (строително – монтажни работи, създаване на достъпна архитектурна среда на  деца със СОП  и  създаване на условия за столово  хранене).

2. Обхват на дейностите:

В рамките на настоящата обществена поръчка следва да се извърши вътрешен ремонт на помещения, коридори, санитарни възли, и столова в сградата СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, с. КОЛАРОВО:

- сграда на СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, с. КОЛАРОВО – етажи учебен корпус;

- сграда на СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, с. КОЛАРОВО – помещение предвидено за столово хранене.

Предвидените за изпълнение строително-монтажни работи (СМР) няма да засягат архитектурата и конструкцията на сградата.

Предвидените СМР са наложителни и обхващат ремонтни дейности, подробно описани по позиции и количества в количествена сметка  КС – Таблица 1

Всички строително-монтажни работи трябва да бъдат координирани и съгласувани с Възложителя.

Таблица 1 – Количествена сметка (КС) за видове и количества строителни дейности за създаване на достъпна арх. среда за деца със СОП в СОУ’’Васил Левски’’ с.Коларово

| Обект: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ В Т.Ч. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА ЗА ДЕЦА СЪС СОП В СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, с. КОЛАРОВО“ |
| --- |
| № | Видове СМР | Ед.мярка | Количество |
| l. Двор: |
| 1. | Доставка и монтаж мет.парапети | m' | 10,00 |
| 2. | Настилка стълби с гранитогрес | m2 | 26,25 |
| 3. | Възстановяване каменна зидария | m3 | 6,00 |
| ll. Ремонт класни стаи: |
| 1. | Доставка и монтаж окачен таван | m2 | 99,00 |
| 2. | Направа гипсова шпакловка | m2 | 196,00 |
| lll. Ремонт класна стая lllклас-2бр: |
| 1. | Циклене и лакиране на дъбов паркет | m2 | 79,50 |
| 2. | Доставка и монтаж первази,PVC | m' | 26,60 |
| lV. Ремонт стая охрана: |
| 1. | Направа вароциментова мазилка по стени | m2 | 31,24 |
| 2. | Направа гипсова шпакловка по таван | m2 | 13,00 |
| 3. | Доставка и полагане лам. паркет | m2 | 13,00 |
| 4. | Доставка и монтаж PVC первази | m2 | 15,20 |
| 5. | Боядисване с латекс | m2 | 44,24 |
| 6. | Разбиване стара мозаечна мивка | бр. | 1,00 |
| V. Ремонт тоалетни - 4бр: |
| 1. | Демонтаж фаянс по стени | m2 | 151,20 |
| 2. | Доставка и монтаж фаянс по стени | m2 | 151,20 |
| 3. | Направа вароциментова мазилка по стени | m2 | 151,20 |
| 4. | Боядисване с латекс | m2 | 144,00 |
| 5. | Смяна PVC тръби Ф110 | m' | 11,00 |
| Vl. Кабинет по интереси 2: |
| 1. | Циклене и лакиране на дъбов паркет | m2 | 49,92 |
| 2. | Доставка и полагане PVC первази | m' | 29,00 |
| Vll. Кабинет по интереси 1: |
| 1. | Циклене и лакиране на дъбов паркет | m2 | 48,00 |
| 2. | Доставка и полагане PVC первази | m' | 28,00 |
| Vlll. Класна стая l клас: |
| 1. | Циклене и лакиране на дъбов паркет | m2 | 48,00 |
| 2. | Доставка и полагане PVC первази | m' | 28,00 |
| 3. | Боядисване с латекс | m2 | 197,58 |
| lX. Класна стая ll клас: |
| 1. | Циклене и лакиране на дъбов паркет | m2 | 48,00 |
| 2. | Доставка и полагане PVC первази | m' | 28,00 |
| 3. | Боядисване с латекс | m2 | 197,58 |
| X. Нови класни стаи- 2 бр: |
| 1. | Циклене и лакиране на дъбов паркет | m2 | 98,28 |
| 2. | Боядисване с латекс | m2 | 149,20 |
| 3. | Боядисване с блажна боя | m2 | 28,20 |
| 4. | Доставка и полагане PVC первази | m' | 56,40 |
| Xl. Втори етаж коридор: |
| 1. | Доставка и монтаж на окачен таван | m2 | 131,00 |
| Xll. Класна стая lX клас: |
| 1. | Циклене и лакиране на дъбов паркет | m2 | 43,50 |
| 2. | Боядисване с латекс стени и тавани | m2 | 113,25 |
| 3. | Блажно боядисване стени, h=1m | m2 | 25,60 |
| Xlll. Класна стая Vll клас: |
| 1. | Циклене и лакиране на паркет | m2 | 45,75 |
| 2. | Доставка и полагане PVC первази | m' | 27,10 |
| 3. | Боядисване с латекс стени и тавани | m2 | 71,00 |
| 4. | Боядисване с блажна боя, h=1m | m2 | 27,10 |
| XlV. Класна стая Vlll клас: |
| 1. | Циклене и лакиране на дъбов паркет | m2 | 41,48 |
| 2. | Боядисване с латекс стени и тавани | m2 | 66,15 |
| 3. | Боядисване с блажна боя, h=1m | m2 | 25,80 |
| 4. | Доставка и полагане PVC первази | m' | 25,80 |
| 5. | Доставка и монтаж гипсокартон | m2 | 7,20 |
| XV. Класна стая Хll клас: |
| 1. | Циклене и лакиране на дъбов паркет | m2 | 39,00 |
| 2. | Доставка и полагане PVC первази | m' | 25,90 |
| 3. | Направа окачен таван | m2 | 39,00 |
| 4. | Направа гипсова шпакловка | m2 | 67,00 |
| 5. | Блажно боядисване, h=1m | m2 | 26,00 |
| 6. | Боядисване с латекс | m2 | 106,00 |
| XVl. Счетоводство: |
| 1. | Направа окачен таван | m2 | 17,40 |
| 2. | Доставка и монтаж тапети | m2 | 68,00 |
| 3. | Циклене и лакиране на дъбов паркет | m2 | 17,40 |
| 4. | Доставка PVC первази | m' | 17,00 |
| 5. | Боядисване с латекс | m2 | 17,40 |
| XVll. Класна стая XІ клас: |
| 1. | Циклене и лакиране на дъбов паркет | m2 | 39,52 |
| 2. | Доставка и полагане PVC первази | m' | 25,60 |
| 3. | Шпакловане стени и тавани | m2 | 158,08 |
| 4. | Боядисване с латекс | m2 | 76,80 |
| 5. | Боядисване с блажна боя, h=1m | m2 | 40,00 |
| XVlll. Класна стая X клас: |
| 1. | Циклене и лакиране на дъбов паркет | m2 | 43,50 |
| 2. | Доставка и монтаж окачен таван | m2 | 43,50 |
| 3. | Боядисване с латекс | m2 | 112,00 |
| 4. | Боядисване с блажна боя, h=1m | m2 | 25,60 |
| XlX. Хранилище - 2 бр: |
| 1. | Циклене и лакиране на дъбов паркет | m2 | 30,00 |
| XX. Информационни дейности l: |
| 1. | Циклене и лакиране на дъбов паркет | m2 | 49,92 |
| 2. | Боядисване с латекс | m2 | 74,20 |
| 3. | Боядисване с блажна боя, h=1m | m2 | 28,40 |
| XXl. Методически кабинет: |
| 1. | Циклене и лакиране на дъбов паркет | m2 | 48,64 |
| 2. | Доставка и полагане PVC первази | m' | 28,60 |
| XXll. Информационни дейности ll: |
| 1. | Циклене и лакиране на дъбов паркет | m2 | 48,80 |
| 2. | Доставка и полагане PVC первази | m' | 28,20 |
| 3. | Репарации по стени | m2 | 10,00 |
| XXlll. Кабинет по музика: |
| 1. | Циклене и лакиране на дъбов паркет | m2 | 48,80 |
| 2. | Репарации по стени | m2 | 30,00 |
| 3. | Доставка и полагане PVC первази | m' | 28,20 |
| XХlV. Директорска стая: |
| 1. | Доставка и полагане окачен таван | m2 | 26,40 |
| 2. | Доставка и подмяна мивка | бр. | 1,00 |
| XХV. Директорска стая: |
| 1. | Боядисване с латекс | m2 | 83,40 |
| 2. | Боядисване таван с латекс | m2 | 34,80 |
| 3. | Смяна на мивка ср.формат | бр. | 1,00 |
| 4. | Демонтаж фаянс | m2 | 4,00 |
| 5. | Доставка и полагане фаянс | m2 | 4,00 |
| XХVl. Хранилище l етаж: |
| 1. | Доставка и полагане окачен таван | m2 | 23,00 |
| 2. | Боядисване с латекс | m2 | 101,40 |
| XХVll. Рампа за инвалиди: |
| 1. | Направа бетонова рампа за инвалиди | m' | 9,20 |
| XХVІІІ. PVC дограма: |
| 1. | Доставка и монтаж PVC дограма | m2 | 188,50 |
| XХlX. Тръбно скеле: |
| 1. | Доставка и монтаж PVC дограма | m2 | 573,00 |
| XХX. Входна врата: |
| 1. | Доставка и монтаж на входна врата 120/210 | бр. | 1,00 |
| XХXІ. Ремонт фасада: |
| 1. | Доставка и монтаж улуци | m' | 194,60 |
| 2. | Доставка и монтаж челни дъски | m' | 194,60 |
| 3. | Доставка и монтаж дървена ламперия под стреха | m2 | 116,76 |
| 4. | Лакиране челни дъски и дървена ламперия | m2 | 155,56 |
| 5. | Доставка и монтаж водосб. казанчета от поц. ламарина | бр. | 22,00 |
| 6. | Доставка и монтаж на водост.тръби от поц.ламарина | m' | 220,00 |
| 7. | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле | m2 | 1983,27 |
| XХXІІ. Част електрическа: |
| 1. | Доставка и монтаж осветителни тела 60/60 | бр. | 125,00 |

Таблица 2 – Количествена сметка (КС) за  създаване на условия за столово хранене в СОУ „Васил Левски’’ с. Коларово.

| Обект: „СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СТОЛОВО ХРАНЕНЕ В СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, с. КОЛАРОВО” |
| --- |
| № | Видове СМР | Ед.мярка | Количество |
| Столова и място за хранене: |  |  |
| 1. | Направа гипсова шпакловка по тавани и стени | m2 | 54,80 |
| 2. | Фаянс по стени | m2 | 13,00 |
| 3. | Доставка и монтаж мивка ср.формат | бр. | 1,00 |
| 4. | Доставка и монтаж стояща батерия | бр. | 1,00 |
| 5. | Доставка и монтаж моноблок | бр. | 2,00 |
| 6. | Гипсова шпакловка по стени и тавани | m2 | 234,00 |
| 7. | Боядисване с латекс | m2 | 288,80 |
| 8. | Разваляне стени от тухла 25/25/12 | m2 | 9,60 |
| 9. | Направа окачен таван | m2 | 22,20 |
| 10. | Направа покрив | m2 | 52,20 |
| 11. | Направа тухл.зидария ITONG 60/25/15 | m3 | 1,00 |
| 12. | Дървена обшивка под стреха | m2 | 12,00 |
| 13. | Направа варова мазилка | m2 | 10,00 |
| 14. | Доставка и монтаж ключове | бр. | 14,00 |
| 15. | Доставка и монтаж контакти | бр. | 20,00 |
| 16. | Доставка и монтаж метален навес с поликарбонат | m2 | 33,00 |
| 17. | Доставка и монтаж осветителни тела 60/60 | бр. | 8,00 |

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

При изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, Изпълнителят се задължава:

3.1. да изпълни СМР/СРР в договорения срок, като организира и координира цялостния процес на строежа, съгласно изискванията на Възложителя и проекта за заснемане на обекта или одобрения инвестиционен проект (в изискуемите по ЗУТ случаи); офертата с приложенията към нея, в т.ч. и предложения план за организация на строителството; действащата нормативна уредба, вкл. нормите по ЗБУТ; като работите са посочени в Техническата спецификация и обхващат:

    - Специфични изисквания

Изисквания към влаганите строителни материали:

- Изпълнение на строежите да бъде съобразено с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ;

- В СМР да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите съгласно чл.169а от ЗУТ.

- Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

- Недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството;

- Спазване на всички изисквания така, че строежът да бъде годен за въвеждане в експлоатация;

- Строително монтажните работи да се извършват съгласно строителните норми и правила, включващи необходимите технологични операции,осигуряващи добро качество на  извършените СМР при изпълнение на изискванията на всички нормативни документи включително изискванията за здравословни и безопасни условия на труд .

- Извършване на СМР в съответствие на БДС (или еквивалентни) и всички действащи към момента на изпълнение нормативни документи по отношение на строително-монтажните дейности .

- Всички извършени работи и доставени материали следва да отговарят на актуални (действащи към момента на провеждане на настоящата обществена поръчка) Български държавни стандарти БДС -ЕН или еквивалентни;

    - Вътрешни гипсови мазилки, шпакловки

Изисквания към изпълнението:

- Вътрешни гипсови  мазилки и шпакловка да се изпълняват и приемат съгласно  Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР) и изискванията на Възложителя.

- Дебелината на основният пласт мазилка трябва да бъде 15-20 мм за стени и 10 мм за тавани. Дебелината на втория пласт трябва да бъде 10 мм.

- Температурата на разтвора за мазилка трябва да бъде 8°С при ръчно полагане и 10 -15 °С при машинно полагане, за да се гарантира добра консистенция.

- Не трябва да се изпълнява мазилка при температура по-ниска от 8°С.

- Всички дефекти в мазилките и шпакловките да бъдат отстранени за сметка на Изпълнителя.

Изисквания към материалите:

Качеството и типа всички материали за вътрешни гипсови мазилки и шпакловки, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие”.

За вътрешна шпакловка се използват готови гипсови разтвори.

    - Бояджийски работи

Изисквания към изпълнението:

- Бояджийските работи да се изпълняват и приемат съгласно изискванията на Възложителя.

- Преди боядисване с латекс стените и таваните да се грундират с дълбоко проникващ грунд.

- Към боядисване след грундиране или боядисване на следващият пласт да се пристъпи след изсъхване на предходния.

Изисквания към материалите:

Качеството и типа материали за бояджийски работи, които се влагат на обекта, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие”.

Боята за стени и тавани да е на водна основа и безвредна.

    - Ремонт на ВиК инсталация

Изисквания към изпълнението:

Ремонта на санитарните помещения да стане съгласно ПИПСМР и изискванията на Възложителя.

Изисквания към материалите:

Качеството и типа всички материали за ВиК инсталациите, които се влагат на обектите, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие”.

    - Настилки

Плочки за под тип "Гранитогрес" – за външно приложение

Производител и модел: Подлежи на одобрение.

Вид: Хомогенна структура, без стъклени частици отговарящи на БДС EN 176.

Характеристики: след съгласуване с възложителя

Размер: след съгласуване с възложителя

    - ОБЛИЦОВКИ

Изисквания към изпълнението

Облицовките да се изпълняват съгласно одобрения проект и ПИПСМР.

Облицовките да се изпълнят от квалифицирани работници.

Облицовките по стени да се изпълнява от висококачествени фаянсови плочки на циментово лепило.

Плочите трябва да бъдат от високо качество без дефекти, обрушвания, с еднакви размери и без изкривявания.

Основният пласт (варо-циментова мазилка) трябва да бъде изсъхнал, чист от прах, почва, масло и други замърсявания, както и да не е замръзнал. Той трябва да е равен, вертикален, без локални повреди. Той трябва да се навлажни преди полагане на плочките.

Полагането на плочки да се изпълняват при температура над 5°С.

Фаянсовите плочи, циментовото лепило и пълнителя за фуги да се одобрят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Всички дефекти в облицовките да бъдат отстранени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Изисквания към материалите

Качеството и типа всички материали за облицовки, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие".

Всички материали да са от високо качество и да се доставят със Декларация за съответствие, каталози, описание за монтаж, и да са нови без повреди и чисти.

    - Бояджийски работи по дървен под(дюшеме)

Изисквания към изпълнението:

- Бояджийските работи да се изпълняват и приемат съгласно изискванията на Възложителя.

- Приемането на боядисаните дървени подове(дюшемета), се извършва не по-рано от 10 дни след нанасянето на последният пласт лак.

- Боядисването по пода да се извърши, след приключване боядисването на всички останали повърхности в помещенията.

Изисквания към материалите:

Качеството и типа материали за бояджийски работи, които се влагат на обекта, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие”.

    - Дограма

Да се извърши подмяна на старата  дограма с нова 5-камерна с двоен стъклопакет 24мм с едно нискоемисийно „К” стъкло.  Новата дограма ще бъде със следните технически и топлофизични характеристики:

- Петкамерна дограма с двоен стъклопакет 24мм, с едно високоенергийно стъкло;

- Коефициент на топлопреминаване U = 1,70 W/m²K.

Изисквания

МЕРКИ ОТ МЯСТО трябва да бъдат взети преди да се започне направата на компонентите. СЪГЛАСУВАНЕ НА РАЗМЕРИТЕ: Да се проектира монтажа на остъкляването, включително на връзките и фугите. Да се предвидят допустимите отклонения в конструкцията на сградата..

УСТОЙЧИВОСТ НА АТМОСФЕРНИ ВЛИЯНИЯ: Външното остъкляване, включително връзките и фугите трябва да бъдат устойчиви на вятър и атмосферни влияния с допуск за деформации и други движения.

ИНСТАЛИРАНЕ НА ДОГРАМА:

Дограмата да се монтира без изкривяване или диагонално напрягане.

ГОТОВИ ОТВОРИ: Осигурете отворите да бъдат позиционирани правилно относно рамките и да не се допусне разместването им при закрепването.

    - ЗИДАРИЯ ОТ БЛОКОВЕ ГАЗОБЕТОН, с дебелина 150 и 250 мм

Блокове: Газобетонови блокове съгласно БДС EN 771-4.

Клас якост на натиск: R = 3,5 MPа

Обемно тегло: 500 кг/м3

Размери: 600 x 250 x 200 мм.

Разположение: Външни и вътрешни стени

Превръзка: Половин припокриване по дължина.

Фуги: Изравнени.

СЪХРАНЕНИЕ НА ОБЕКТА: Блокчетата да се съхраняват палетизирани и опаковани, без допиране до земя и ясно обозначени по вид, якост, марка, и пр. Да се осигури защитата им от неблагоприятни атмосферни условия и да се подържат в чисто и сухо състояние.

  - Начин на изпълнение

    - Участниците да декларират, че се задължават със следните условия:

13.2.1.1. Ще бъдат извършени всички дейности за изпълнение предмета на обществената поръчка съгласно предоставената количествена сметка, при спазване на всички изисквания, описани в техническата спецификация и пълното описание на предмета на поръчката към документацията на обществената поръчка.

13.2.1.2. Ще бъдат спазени съответните нормативни изисквания на законодателството на Република България при изпълнение на предмета на обществената поръчка (за изпълнение на строително-монтажни работи), включително за противопожарна безопасност и спазване на безопасни и здравословни условия на труд и опазването на околната среда.

13.2.1.3. СМР ще бъдат изпълнени съгласно количествената сметка (КС) за обекта.

13.2.1.4. Материалите и съоръженията, които ще бъдат използвани при изпълнение на СМР, ще съответстват на изискванията по БДС, въвеждащи европейските стандарти, които са хармонизирани с европейските технически директиви или въвеждащи международни стандарти, или еквивалентни стандарти, както и че ще съответстват на Техническата спецификация. За материалите и съоръженията, които ще бъдат влагани при изпълнение на СМР, избрания за изпълнител участник представя технически спецификации и съответни сертификати за качество и/или декларации за съответствие преди започване на строително – монтажните работи.

13.2.1.5. При установяване на нередности и некачествено извършени СМР, същите ще се отразяват в двустранен протокол и ще бъдат отстранявани от Изпълнителя за негова сметка в срок, определен от Възложителя.

13.2.1.6. За появили се скрити дефекти, установени след извършване на СМР, ще бъде предложен срок за отстраняването им, който да не бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни.

13.2.1.7. След приключване на СМР ще бъде предадени на Възложителя напълно почистени всички работни помещения.

13.2.1.8. Ако по време на изпълнението на поръчката възникнат въпроси, неизяснени в настоящата техническа документация, участникът, определен за изпълнител, ще уведомява Възложителя и ще поиска неговото и на проектанта писмено указание.

13.2.1.9. Ще бъде полагана необходимата грижа за опазване на имуществото на Възложителя на работната площадка.

13.2.1.10. Изпълнителят носи пълна отговорност за осигуряване на безопасността и здравето на своите служители и на трети лица, по време на извършване на дейностите по изпълнение на поръчката, произтичаща от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и други нормативни актове, действащи на територията на Република България.

    - Последователност на изпълнение на предвидените СМР и линеен график

При изпълнението на поръчката и свързаните с това СМР Изпълнителят отговаря да не се нарушава нормалния работен процес в структурата на териториалното поделение на СОУ ”Васил Левски”-с.Коларово, както и да се спазва определена ритмичност на предвидените СМР, като за целта представи на Възложителя линеен график за изпълнението на поръчката. Всички дейности по изнасянето и пренасянето на офис мебели и имущество на Възложителя от работните помещения, където ще се извършва ремонт както и последващото им връщане, се извършват от Изпълнителя на поръчката с негови работници и инструменти.

  - РЕШЕНИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

Съобразно Заданието се осигуряват условия за ползване на сградата от хора с неравностойно положение според разпоредбите на Наредба №4 / 2009 ДВ бр.54. Това условие ще бъде изпълнено като се изгради стоманобетова рампа.

  - Условия при приемане изпълнението на обществената  поръчка

За установяване обема и стойностите се съставят протоколи за действително извършените строително-монтажни работи по приети от Възложителя цени, заложени в Количествено-стойностната сметка, предложена от участника, избран за изпълнител.

Контролът по време на изпълнение на целия строителен процес ще се осъществява от управомощено от Възложителя длъжностно лице, което ще следи за пълното изпълнение на дейностите, съгласно техническия проект и спазването на сроковете, заложени в линейния график към техническото предложение на участника, избран за изпълнител.

Цялостното приемане изпълнението на дейностите (строително-монтажни работи), предмет на поръчката се извършва с подписването на Протокол Образец 19 за действително извършените СМР и окончателен двустранен приемателно-предавателен протокол. Протоколът се подписва в срок от 5 (пет) дни след покана от страна на Възложителя.

Изготвил:_______________________

Инж. Минка Салагьорова – Зам. Кмет „ТСУ СиБ”