ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ

Oбект: „Ремонт улици /чакълиране/ в населени места на територията на община Братя Даскалови"

- Чакълиране на улици  в с. Гранит, Община Братя Даскалови

  - Улица  от о.т. 199 до о.т. 198

  - Улица от о.т. 63 до о.т. 67

  - Улица от о.т. 65 до о.т. 70

2. Чакълиране на улици  в с. Оризово, Община Братя Даскалови

2.1 Улица  от о.т. 171 до о.т. 172;

2.2 Улица от о.т. 47 до о.т. 40

3. Чакълиране на улици  в с. Верен, Община Братя Даскалови

3.1. Улица от о.т. 31 през 118 до о.т. 119

3.2. Улица от о.т. 119 до о.т. 120

3.3. Улица от о.т. 263 до о.т. 188

3.4.  Улица от о.т. 170 до о.т. 171

3.5. Улица от о.т. 88 до о.т. 138

3.6. Улица от о.т. 138 до о.т. 81

3.7. Улица от о.т. 81 до о.т. 241

3.8. Улица от о.т. 241 до о.т. 242

4. Чакълиране на улици  в с. Партизанин, Община Братя Даскалови

4.1. Улица от о.т. 4 до о.т. 5

4.2. Улица от о.т. 5 до о.т. 6

5. Чакълиране на улици  в с. Братя Даскалови, Община Братя Даскалови

1.5. Улица от о.т. 235 през 236 до о.т. 218

2.5. Улица от о.т. 218  до о.т. 211

3.5. Улица от о.т. 218  до о.т. 219

I. СЪЩЕСТВУВАЩО     ПОЛОЖЕНИЕ

1.Улиците в  с. Гранит са с обща  дължина 540 м

Улица  от о.т. 199 до о.т. 198 е с дължина 160м и ширина 3,80м

Улица от о.т. 63 до о.т. 67  е с дължина 320м и ширина 2.40м

Улица от о.т. 65 до о.т. 70 е с дължина 60м и ширина 2.50м

същите са без настилка тип „макадам”. На много места има дълбоки коловози и дупки поради което се налага  подравняване на трасето.

2. Улиците в с. Оризово е с обща  дължина 375 м

улица от о.т. 171 до о.т. 172 с дължина 45м и ширина 2.50м е  без настилка необходимо е цялостно полагане на трошенокаменна настилка

улица от о.т. 47 през 46,41 о.т. 40 с обща дължина 330м и ширина 3.00м е с много стара  настилка, която не подлежи на частичен ремонт необходимо е цялостно полагане на трошенокаменна настилка

3. Улиците в с. Верен е с обща  дължина 820 м

улица от о.т. 31 през 118 до о.т. 119 с обща дължина 130м и ширина 2.40м  е без настилка, основата е здрава, но по трасето има дупки

улица от о.т. 119 до о.т. 263 с обща дължина 75м и ширина 2.40м е без настилка по трасето има дълбоки дупки

улица от о.т. 263 до о.т. 120 с обща дължина 80м и ширина 2.40м е без настилка по трасето има дълбоки дупки

улица от о.т. 170 до о.т. 171 с обща дължина 160м и ширина 2.40м е без настилка налага се отстраняване на тревиста растителност и подравняване

улица от о.т. 88 до о.т. 138 с обща дължина 105м и ширина 2.40м е без настилка основата е здрава, но по трасето има дупки

улица от о.т. 138 до о.т. 81 с обща дължина 60м и ширина 2.40м е без настилка основата е здрава, но по трасето има дупки

улица от о.т. 81 до о.т. 241 с обща дължина 100м и ширина 2.40м е без настилка. На много места има дълбоки коловози и дупки.

улица от о.т. 241 до о.т. 242 с обща дължина 110м и ширина 2.40м е без настилка. На много места има дълбоки коловози и дупки

4. Улиците в с. Партизанин е с обща  дължина 295 м улица от о.т. 4  до о.т. 5 с обща дължина 135м и ширина 2.50м е без настилка, основата е здрава, но по трасето има дупки, налага се подравняване и настилане с трошен камък

улица от о.т. 5 до о.т. 6 с обща дължина 160м и ширина 3.00м е без настилка основата е здрава,но по трасето има дълбоки дупки, налага се подравняване и настилане с трошен камък

5. Улиците в с. Братя Даскалови е с обща  дължина 430 м

улица от о.т. 235 през236  до о.т. 218 с обща дължина 225м и ширина 3.50м е без настилка с много дупки

улица от о.т. 218 през 236  до о.т. 211 с обща дължина 200м и ширина 3.50м е с много стара  настилка, която не подлежи на частичен ремонт необходимо е цялостно полагане на горен пласт трошенокаменна настилка от ситна фракция

улица от о.т. 218  до о.т. 219 с обща дължина 130м и ширина 3.00м е без настилка с дупки и неравности

- ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

При изпълнение на поръчката ще се извършва:

Машинно изравняване на уличното платно до здрава основа, полагане на трошено-каменна настилка – трошен камък фракция 0/63мм с дебелина от 10-15см. и фракция 0/4мм с дебелина  от 8-10см  Трошения камък  се доставя и разтоварва равномерно върху леглото, разстила се с багер  и се уплътнява на два пласта с вибрационен валяк с тегло 5-10 тона. По време на строителството се контролират качеството на материала, както и дебелината, ширината и равността на настилката.

Съставил:………..

/Ст.Христова/