Образец № 13

ОДОБРЯВАМ:

...........................................................

ПРОФ. РАЙНА БЪРДАРЕВА

Кмет на Община Шабла

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на

обзавеждането и оборудването по проект:

„Създаване на зона за рекреация в рибарско селище Кария, община Шабла” финансиран по мярка: BG MIRG SH-K-B/2-2.2. от Стратегията за местно развитие на МИРГ ШАБЛА – КАВАРНА – БАЛЧИК по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007-2013 г. на Р. България, финансирана чрез ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО.

Техническите характеристики на обзавеждането/оборудването, предмет на настоящата обществена поръчка са изчерпателно посочени в долната таблица на настоящата техническа спецификация.

Доставеното и монтирано обзавеждане/оборудване, следва да бъде придружено от: инструкция за експлоатация и документ с пълно описание на техническите характеристики на български език, предоставени му от производителя.

Гаранционният срок, по времето, на който участника избран за изпълнител следва да осъществява пълно гаранционно обслужване, поддържане и подмяна на дефектирали части на доставеното и монтирано обзавеждане/оборудване, се заявява от участниците в техническото им предложение, и е единен за всички включени в доставката компоненти на обзавеждането/оборудването, като започва да тече от деня, на приключване изпълнението на монтажа на доставеното обзавеждане/оборудване. Предложеният от участниците гаранционен срок  не може да е по-кратък от 12 месеца.

| № | Вид обзавеждане/ оборудване | Мярка | К-во | Технически характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Басейн | бр. | 1 | Размери 100/416/120 см. Горещо подцинкована сглобяема конструкция 0,60мм с ПВЦ – фолио 0,60, мм- 1 бр. Пясъчна филтърна система с филтърно фолио с тяло и диаметър 600 мм, шестпътен кран за управление, самозасмукваща помпа 12 куб.м/ч.о, 120 кг. Кварцов пясък – 1 бр. Скимер с голям отвор – 1 бр. Вливна дюза с уплътнения – 3 бр. Сифон с уплътнения – 1 бр. Метална стълба с три стъпала - 2 бр. Подводен прожектор, бял 300 W/12 V с ниша за вграждане – 2 бр. Трансформатор 600 W - 1 бр. Ел. табло с дефектотокова защита – 1бр. Доставно складови материали (тръбна разводка, подложка за дъното, транспортни разходи – 1 бр. |
| 2. | Модулен контейнер | бр. | 1 | Външни размери -300 х 900 х 260 см . и Н 240 см.; стени външно с винилов сайдинг, ПВЦ ламперия, каменна вата, Прозорци 2 бр. с размери 160 х113 см, 1 бр. 80/113 см, 2 бр. 60/40 см. Врати – 4 бр. с размери 91 х 191 см Санитарен възел 2 бр. оборудвани с 2 бр. тоалетна чиния , 2 бр. тоалетно казанче, 2 бр. мивка, ПВЦ настилка и сифони на пода Ел. инсталация – 4 бр. контакти, 4 бр. луминистентни лампи, 4 бр. външни лампи, 4 бр. ключ, 1 бр. ел. табло, 1 бр. външна ел.кутия Веранда с размери 300х400х260 см./само под и покрив/ |
| 3. | Съблекалня | бр. | 2 | Размери – 1,50/ 2,00 м |
| 4. | Система за видеонаблюдение | бр. | 1 | Хард диск – 1000 GB – 1 бр. Tип на корпуса – метален вандалоустойчив, брой IR светодиоди – 5 х24PCS, разстояние за нощно виждане – 20 М; Вид на обектива – 3,6 mm/ F2.0(2 MP), Резолюция – 800 TVL, 960 H, Стандарт на изображението, размери на корпуса 94 х 69 Н(мм), тегло 400 гр.- 4 бр. Комбиниран кабел за видеонаблюдение RG59 – 100 m. Захранване 12 V,5A – 1 бр. BNC конектори – 8 бр. Компактен 4 –канален 960 Н цифров видеорекордер, компресия Н 264. Скорост на запис общо до 100 к/ с.всеки канал 25 к/с @WD1(960*576) Tвърд диск: 1x SATA HDD 1 канал и 1 аудио изход, възможност 128 мрежови стрийма и 2 бр. USB порта за архивиране на записи. Преглед и управление чрез Internet и мобилен телефон, управление с мишка, графично меню на бълг. eзик. Крепежни елементи – 60 бр. Захранващи букси – 4 бр. Монтаж на хард диск – 1 бр. Настройки на ДВР пуск система – 1 бр. Изграждане на връзки - 12 бр. Кабел полагане – 100 м. Монтаж на PVC кутии – 4 бр. Монтаж на камера – 4 бр. |
| 5. | Преносим компютър | бр. | 1 | Процесор – двуядрен Intel Core i3 – 3550M 2.30 GHz или еквивалент RAM памет – 4 GB DDR3 1600 MHz Хард диск – 1 TB (1000 GB) 5400 rpm SATA Дисплей – 17.3 инча / 43.94 см. HD + 1600x900 лъскав LED Видео карта NVIDIA GeForce GT 820M с 2GB DDR3 собствена памет или еквиеалент Оптично устройство CD/DVD четящо и записващо устройство Безжична връзка – Bluetoot , Wi-Fi a/b/g/N Мрежова карта – 10/100 Камера – HD камера |
| 6. | Редова пергола 6500/1600/Н2400 | бр. | 2 | Размери : 6500/1600/Н2400 |
| 7. | Компютърно бюро | бр. | 1 | шир -1,37 дължина – 55 см., височина 75 см лявата част – 92 см Изработено от ПДЧ |
| 8. | Офис стол | бр. | 1 | Ширина – 57 см., дълбочина – 52 см., височина – 1,00 м. |
| 9. | Посетителски стол | бр. | 2 | ширина – 55 см., дълбочина – 52 см., височина 82 см. |
| 10. | Дървен градински чадър | бр. | 10 | Дървен градински чадър с шест спици с размери 3/2 м |
| 11. | Чугунена стойка за чадър | бр. | 10 | Материал – чугун Височина – 31 см., диаметър – 45 см. |
| 12. | Пластмасов шезлонг за басейн | бр. | 20 | Размери 190/71/46 см. |
| 13. | Пласмасова маса за шезлонг | бр. | 10 | Размери – 42/37/38 см. |
| 14. | Соларен душ | бр. | 2 | Височина – 220 см., вместимост на резервоара 40 литра |
| 15. | Медицинска кушетка | бр. | 1 | Размери - 1800/600/680мм |
| 16. | Паркова пейка 120 см | бр. | 2 | Размери: дължина 120см, височина – 84 см., дълбочина – 52 см. |
| 17. | Кош за отпадъци | бр. | 4 | Височина – 90 см., Ф – 31 см. |

Изготвил:……………..

/инж. Марияна Бобева/