Образец № 13

ОДОБРЯВАМ:    /n/

...........................................................

ПРОФ. РАЙНА БЪРДАРЕВА

Кмет на Община Шабла

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на

обзавеждането и оборудването по проект:

„Възстановка на тракийско рибарско селище "Брия" – I етап, с. Дуранкулак, община Шабла” финансиран по мярка: BG MIRG SH-K-B/1-1.4. от Стратегията за местно развитие на МИРГ ШАБЛА – КАВАРНА – БАЛЧИК по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007-2013 г. на Р. България, финансирана чрез ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО.

Минималните технически характеристики на обзавеждането/оборудването, предмет на настоящата обществена поръчка са изчерпателно посочени в долната таблица на настоящата техническа спецификация.

Доставеното и монтирано обзавеждане/оборудване, следва да бъде придружено от: инструкция за експлоатация и документ с пълно описание на техническите характеристики на български език, предоставени му от производителя.

Гаранционният срок, по времето, на който участника избран за изпълнител следва да осъществява пълно гаранционно обслужване, поддържане и подмяна на дефектирали части на доставеното и монтирано обзавеждане/оборудване, се заявява от участниците в техническото им предложение, и е единен за всички включени в доставката компоненти на обзавеждането/оборудването, като започва да тече от деня, на приключване изпълнението на монтажа на доставеното обзавеждане/оборудване. Предложеният от участниците гаранционен срок  не може да е по-кратък от 12 месеца.

| № | Вид обзавеждане/ оборудване | Мярка | К-во | Минимални технически характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комбиниран хладилник | бр. | 1 | Енергиен клас: А+ Климатичен клас: SN-T Време на съхранение при спиране на тока: 20 ч. Общ полезен обем: 349 л. Общ полезен обем на хладилното отделение: 274 л. Общ полезен обем на фризерното отделение: 75 л. Замразяване за 24 ч: 8 кг. Напрежение: 220-240 V Потребляема мощност: 1.4 A 140 W |
| 2. | Ледогенератор за люспест лед | бр. | 1 | Капацитет: 135 кг./ 24 ч. Контейнер за съхранение: 60 кг. Въздушно охлаждане Мощност: 0,64 kW / 230 V Водна връзка: 3/4" Оточен отвор с диаметър 25 мм. |
| 3. | Ледогенератор за конусовидни ледчета | бр. | 1 | Капацитет - 135 кг./ 24 ч. Кош за съхранение: прибл. 100 кг. 56 ледени кубчета за цикъл Въздушно охлаждане Мощност: 0,8 kW / 230 V Водна връзка 3/4" Оточен отвор с диаметър 25 мм; |
| 4. | Готварска печка | бр. | 1 | Вид на фурната: мултифункционална Вид котлони: Керамични - 4 бр. Полезен обем на фурната: 65 литра Функции на фурната: 9 Енергиен клас: А-20% |
| 5. | Маса за хранене | бр. | 1 | Размери: ширина: 120см; дължина: 360см.; височина 72см.; Материал: дърво |
| 6. | Столове за нормално сядане | бр. | 12 | Размери: ширина: 45см; дължина: 45см.; височина 45+ 45см.; плот: Материал: дърво; крака: дървени или метални |
| 7. | Кръгла маса за употреба на открито | бр. | 3 | Размери: Диаметър: Ф90см.; височина 72 см.; плот: верзалит или подобен синтетичен материал; крака: метални |
| 8. | Столове за нормално сядане, за употреба на открито | бр. | 12 | Размери: ширина- 45см; дължина- 45см.; височина 45+45см. седалка пластмаса; крака: метални; с облегалка, и подлакътници |
| 9. | Кухненски плот | бр. | 1 | Размери: ширина: 60см.; дължина: 120см., дебелина 3см; Материали: ламинирана ПДЧ |

Изготвил:……/n/………..

/……………………………/