ОБРАЗЕЦ № 13

ОДОБРЯВАМ:

...........................................................

ИВАНКА ГОСПОДИНОВА

ВР. И.Д.  Кмет на Община Шабла

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на

оборудването по проект:

„Създаване на Общински пазар за продажба на плодове и зеленчуци, риба и рибни продукти в с. Крапец, община Шабла”

Основната цел на проект „Създаване на Общински пазар за продажба на плодове и зеленчуци, риба и рибни продукти в с. Крапец, община Шабла” е в съответствие с основната цел на мярка BG MIRG SH-K-B/1-1.3  „ Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура”  в рамките на Приоритет 1 „Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област”  към Местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик”, а именно повишаване на ефективността и конкурентоспособността на сектор “Рибарство и аквакултура “. Проектът е в съответствие и със  Специфична цел №1 „Повишаване на добавената стойност на продуктите от риболов и аквакултура”, Специфична цел №3 „Разширяване на пазарната реализация и по-висока доходност” и Специфична цел №4 „Скъсяване на веригата на доставка”  на мярката.

Нуждата от възлагане на настоящата обществена поръчка е продиктувана от липсата на материална база, подходяща за осъществяване на търговия на дребно. Предлагането на зеленчуци и плодове се извършва на открито, липсва изградена канализационна мрежа и се осъществява само през летния сезон. Липсва обособен пазар за продажба на риба. Изпълнението на проекта и в частност на обществената поръчка ще придаде нов, цялостен, съвременен облик на общински пазар,  което ще способства за създаване на възможност за скъсяване времето за пазарна реализация на продуктите от риболов,аквакултура и селскостопанска продукция.

В рамките на Дейност 4 „Доставка на оборудване“ от проекта  ще се извърши доставка и монтаж на оборудването, необходимо за изпълнението на същото.

Обособена позиция №1 – „Доставка и монтаж на оборудване за магазин за риба и маси за продажба на плодове и зеленчуци“

| № | Вид | Мярка | К-во | Технически характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Витрина за риба | бр. | 1 | Размери L.1250/1042/H.1196мм - легло от лед и охлаждаща серпентина, - неръждаема стомана, - на колелца със спирачки, - статично охлаждане със серпентина - температурен режим +4º до +6ºC, - електронен контролер на температурата, - размразяване чрез цикъл на изключване, - вграден хладилен агрегат, - челно стъкло. |
| 2 | Хладилник среднотемпературен | бр. | 1 | Размери 600/680/H.1900мм Обем-434/5 л. - хладилник с динамично охладжане - материал на корпуса - неръждаема стомана, - материал на вратата - неръждаема стомана, - материал вътрешна вана - професионален клас полистирол, - електронно управление, - консумация 0.7kW/ 24 часа, - температурен режим +1º до +15ºC, - рафтове 5бр. + 1 бр.базов, с - товароносимост 60кг |
| 7 | Ледогенератор за гранулиран лед | бр. | 1 | Размери L.740/ 690/H.1020мм - мощност: 0,650 kW, - производителност 150кг/24ч, - бин 55кг. |
| 8 | Фризер | бр. | 1 | Размери L.1172/ 665/ H.901мм Обем-377/285 л. - фризер тип "ракла" със статично охлаждане - 3 броя кошници, - колелца, - капаци от изолационно стъкло - плъзгащи се, - консумация 2.2kW/ 24 часа, - температурен режим -10º до -24ºC |

Обособена позиция №2 – „Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение“

| № | Вид | Мярка | К-во | Технически характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка, монтаж и настройка на видеокамера | Бр. | 2 | Компактна и готова за външна употреба HDTV камера за денонощно наблюдение, IP66-rated, варифокален 3-10.5 mm P-iris обектив. Дистанционно 3.5 x оптично увеличение и фокус. Автоматичен IR срязващ филтър. Многократни, индивидуално конфигурируеми H.264 и Motion JPEG потоци; макс HDTV 1080p / резолюция 2MP при 30 кадъра в секунда. Видео детекция на движение, активна аларма, коридор формат и WDR - Dynamic Contrast. I / O портове, microSD / SDHC слот за карта с памет за съхранение на ръба. Интегрирана скоба за лесен монтаж на стени и тавани. Захранване по Ethernet. Работни условия -30 ° С до 50 ° С (-22 ° F до 122 ° F). |
| 2 | Доставка, монтаж и настройка на видеокамера | Бр. | 2 | 1.3 мегапиксела CMOS прогресивно сканиране • H.264 & MJPEG два потока кодиране •25/30fps@1.3M (1280 × 960) и 25 / 30fps @ 720P (1280 × 720) • DWDR, Day / Night (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC • Множествена мрежа за мониторинг: Web зрителя, CMS (DSS / PSS) & DMSS • 6мм фиксиран обектив (3.6 мм, 8 мм optional • Max. IR LEDs Дължина 30m • IP66, PoE |
| 3 | Доставка, монтаж и настройка на комутатор | Бр. | 1 | Switch 8-Port 10/100Mbps |
| 4 | Доставка, монтаж и настройка на комутатор | Бр. | 1 | 8-port 10/100/1000 Desktop Switch w/ 4 PoE Ports |
| 5 | Доставка и монтаж на метална кутия за външен монтаж | Бр. | 1 | Метална кутия за външен монтаж с размери 60х40х20 |
| 6 | Доставка, монтаж и настройка на безжично устройство | Бр. | 2 | 5GHz AirMax 2x2 PtP Bridge Dish Antenna |
| 7 | Доставка, монтаж и настройка на UPS | Бр. | 1 | Мощност 650 VA |
| 8 | Изграждане на комуникационен възел в Крапец с връзка към община Шабла | Бр. | 1 | - |
| 9 | Допълнителни материали: крепежни елементи, кабелни превръзки, стойки за антени и др./комплект за монтаж/ | Бр. | 1 | - |
| 10 | Настройка и конфигуриране на системата, функционални тестове и пускане в експлоатация | Бр. | 1 | - |

Обособена позиция № 3 – „Доставка и монтаж на климатична система“

| № | Вид | Мярка | К-во | Технически характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Климатична система + монтаж | Бр. | 1 | Сплит система състояща се от компресорно-кондензаторен термопомпен агрегат, вентилаторен конвектор на директно изпарение/кондензация Qox = 0,9~3,4kW; Nел/ном./ = 0,55kW /SEER 7.60; клас А++/; Qoт = 1,0 ~ 4,1 kW; Nел/ном./ = 0,7kW /SCOP 4.40; клас А+/ + монтаж |

Обособена позиция № 4 – „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и маси за продажба на плодове и зеленчуци“

| № | Вид | Мярка | К-во | Технически характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мивка с плот | бр. | 1 | Размери L.1400/600/H.850мм /маса от хром-никел с басейн 40х40х25, без долен плот/ |
| 2 | Шкаф с плот | бр. | 1 | Размери: L.1000/600/H.850мм /шкаф изцяло от хром-никел, без междинен плот/ |
| 3 | Щандова маса | бр. | 1 | Рамери L.600/100/H.900мм -чекмедже, -плот от хром-никел. |
| 4 | Гардероб персонал | бр. | 1 | Размери: L50/ W50/ H200 см Материал: естествена дървесина |
| 5 | Маси за продажба на плодове и зеленчуци | бр. | 8 | Размери: 1,56/0,63/1,90 м -метална конструкция от кух квадратен профил, контейнер със стрници, плотове от ламарина и 2 бр. вратички, допълнителен наклонен плот с възможност за подреждане на 7 бр. каси за плодове и зеленчуци. |

Изготвили:

- Инж. Марияна Бобева: ……………….

/н-к отдел „УТС“/

- Петър Атанасов:……………..

/гл.експерт „ЕП“/