Образец № 12

ОДОБРЯВАМ:

...........................................................

ИВАНКА ГОСПОДИНОВА

ВР. И.Д.  Кмет на Община Шабла

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на обект: Дървен навес в ПИ 39493.501.520, в изпълнение на проект: “Създаване на Общински пазар за продажба на плодове и зеленчуци, риба и рибни продукти в с. Крапец, община Шабла”,  финансиран по мярка: BG MIRG SH-K-B/1-1.3. „Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура” от Местната стратегия за развитие на МИРГ „ШАБЛА – КАВАРНА – БАЛЧИК” по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Р. България, финансирана чрез ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО за програмен период 2007-2013 г.“

- ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ

При изпълнение на обект „Строително-монтажни работи на обект : Дървен навес в ПИ 39493.501.520, в изпълнение на проект: “Създаване на Общински пазар за продажба на плодове и зеленчуци, риба и рибни продукти в с. Крапец, община Шабла” ще се извършват следните видове строително – ремонтни работи:

| I | Наименование на строително монтажните работи | м-ка | к-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Почистване на терена | м2 | 386 |
| 2 | Машинно подравняване на терена |  | м2 | 386 |
| 3 | Машинно натоварване и извозване на отпадъци | м3 | 52 |
| 4 | Изкоп за полагане на бетон | м3 | 92 |
| 5 | Подготовка основа |  | м2 | 228 |
| 6 | Полагане на фракция 25/60 с деб. до 0.30 | м3 | 69 |
| 7 | Полагане на фракция 0/30 с деб. до 0.10 |  |  | м3 | 23 |
| 8 | Валиране на трошенокаменна настилка | м2 | 228 |
| 9 | Кофраж за модула | м2 | 13 |
| 10 | Доставка и монтаж на арматура електрозаварена за площадката |  |  |  | кг | 1700 |
| 11 | Доставка и монтаж на арматура за рампата |  |  |  | кг | 456 |
| 12 | Доставка и полагане на бетон Б 30 с фибри | м3 | 46 |
| 13 | Доставка и полагане на бетон Б 25 | м3 | 5 |
| 14 | Доставка и полагане на нови тротоарни бордюри на бетонова основа 50/25/15 | м | 78 |
| 15 | Насипване и трамбоване на тревни площи с обезпаразителна и обогатена почва - хумус |  | м3 | 35 |
| 16 | Затревяване на площи | м2 | 176 |
| 17 | Нивелентно фрезоване | м2 | 395 |
| 18 | Доставка и полагане на асфалто бетон - изравнителен пласт | т | 49 |
| 19 | Доставка и полагане на асфалто бетон - цялостно асфалтиране | т | 38 |
| 20 | Дървен навес с магазин за риба Размери: посочени по долу. Изисквания: посочени по долу. Материали: посочени по долу. | бр. | 1 |

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЪРВЕН НАВЕС С МАГАЗИН ЗА РИБА

- НАВЕС:  ЗП 96 м2

Конструкция: дървени колони (8.00/12.00 метра с височина 2.80 метра)

Покрив:  двускатен с дървени ферми с дъсчена обшивка покрит с керамични керемиди.

Отводняване: водосточни тръби и улуци от РVC

Ел инсталации и Осветление:  Кабел НН: обхваща захранването от електромерното табло до разпределителните табло. Захранването е монофазно. Кабелите ще бъдат положени открито в подпокривното пространство. Осветлението   е предвидено да е с луминисцентни лампи с капаци от поликарбон.

- МАГАЗИН ЗА РИБА: ЗП 16 м2

Входове:с два входа

Стени:  Външни с дървена обшивка; Вътрешни с РVС с панели от топлоизолация

Таван: окачен

Дограма: РVС

Подова настилка: гранитогрес

Ел инсталация и Осветление: В магазина е предвидено разпределително табло, същото е монофазно. Кабели НН- обхваща захранването от електромерното табло до разпределителните табла. Силовата инсталация - обхваща захранването на технологичните съоръжения и съоръженията по част ВиК. За ел . отопление е предвиден извод, захранващ кутия за твърда връзка за захранване на водоподгревателите към мивките са предвидени контакти. Хладилните съоръжения са захранени на самостоятелни линии.

Изпълнение на инсталациите- инсталациите ще бъдат изпълнени с проводници ПВВМ. При преминаване по дървените повърхности да се полагат негорима подложка.

Осветлението на магазина е предвидено с луминисцентни лампи- открит тип. Управлението им е с ключове. Осветлението над окачения таван ще се полага в негорими гофрирани тръби.Контактите и ключовете да се монтират върху негорими подложки.

ВиК  инсталации: Вътрешна водопроводна мрежа и санитарно оборудване.

Водопроводната инсталация е предвидена от: Полипропиленови тръби- за студена вода към санитарните прибори. Полипропиленови тръби с алуминиеви вложка – за топла вода. На подходящи места да се предвидят спирателни кранове с цел ограничаване притока на вода към аварийните участъци в случай на повреда.

За всички смесители - водопроводният излаз за студена вода да се монтира отдясно. Хоризонталните клонове да се монтират със входящ наклон от 0.005 към санитарните арматури. Отстоянието на тръбите от ел. инсталациите да е светло разстояние 10 см. Водопроводите да са положени под ел.кабели и над канализационните тръби. Санитарните арматури и изводи на водопровода да се съобразят с нормата. Топла вода се осигурява от ел. бойлер.За измерване на консумираната вода в мазилката се предвижда абонатен водомерен възел.

Сградна канализационна мрежа: Всички санитарни прибори са неподвижно закрепени към конструктивните елементи на сградата и са отводнени с РVC канализационни тръби Ф 50 и Ф 110. Видът на санитарните технологични прибори да се съгласува с възложителя.

III . ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Гаранционни срокове – съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 20 и чл. 21 на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за

изпълнени строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство (обн. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.).

2. Строително – монтажните работи ще се приемат от лица, определени от Възложителя. Приемането на изпълнените и подлежащите на заплащане видове строителни работи се извършва с двустранно подписани от Изпълнителя и Възложителя протоколи/напр.  Образец № 19/.

3. Изпълнителят е длъжен по време на строителството сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

4. При изпълнението и приемането на строително-монтажните работи да се спазват стриктно всички нормативни актове в областта на този вид строителство/ремонт/.

5. Всички извършени работи и доставени материали трябва да отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.

6. Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

7. Изпълнителят е длъжен да обезопасява и сигнализира обекта.

8. При извършване на СМР изпълнителят е длъжен да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

9. След приключване на работата изпълнителят е длъжен да почисти работната площадка и да извози строителните отпадъци на депо, указано от Възложителя. Материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката, са собственост на възложителя и следва да се депонират на указаните от него места.

10. Изпълнителят е длъжен да изхвърля всички отпадъчни материали от строителните работи на свой риск и за своя сметка в съответствие с приложимите български нормативни изисквания.

11. Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество.

16. Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на технологията и начина на изпълнение. В случай на констатирани дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, Възложителят спира работите до отстраняването им от Изпълнителя.

17. Всички дефектни материали се отстраняват от обекта, а дефектните работи се разрушават от Изпълнителя за негова сметка.

18. Преди започване на работа е необходимо работните участъци да бъдат сигнализирани съгласно НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

19. По време на изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

20. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на законовата уредба в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството стандарти и технически нормативни документи, действащи в страната.

Участникът, определен за изпълнител в процедурата, след сключване на договора трябва изпълни поръчката в определения срок, при спазване разпоредбите на действащата нормативна уредба, в съответствие с количествените сметки и Техническата спецификация, отнасящи се до изпълняваните дейности, които са неразделна част от тази документация.

Изпълнителят трябва да спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Изготвили:

- Инж. Марияна Бобева: ……………….

/н-к отдел „УТС“/

- Диана Димова:……………..

/ст.специалист „КС“/

.