ОДОБРЯВАМ:

Цветелин Йорданов

За Кмет на община Шабла

Съгласно Заповед № РД-04-44/13.01.2016г

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Доставка чрез покупка на специализиран автомобил (употребяван) за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Шабла.“

Минимални изисквания на които да отговаря специализирания автомобил както следва:

| Технически характеристики на автомобила | Изисквания за технически характеристики за доставка на употребявана сметосъбираща машина |
| --- | --- |
| Базов автомобил | Масов/ употребяван |
| Стандарт | EN 1501-1/2004 -„Товарни автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци“ или еквивалентни |
| Тип автомобил | Сметосъбиращ |
| Двигател | Дизелов - V-образен, минимум 6-цилиндров |
| Мощност на двигателя | Минимум 280 к.с |
| Ниво на емисии | Европейски стандарти за емисии - минимум EURO 5 или еквивалентни |
| Скоростна кутия | Автоматична или полуавтоматична |
| Спирачна система | ABS и спирачка на мотора |
| Колесна форма | 6 x 2 |
| Брой оси | 3 броя оси, от които третата ос е спускаема и управляема. |
| Кабина | Единична, 2+1 седалки |
| Резервоар за гориво | Минимум 1 бр. |
| Сигнални лампи /маяк/ | Да /отпред и отзад/ |
| Осветителни лампи за нощна работа | Да |
| Система за охлаждане на кабината | Климатик |
| Звуков сигнал при задно движение | Да |
| Радио | Да |
| Камера за задно виждане | Да /управляема от кабината/ |
| Серво управление | Да |
| Наличие на тахограф | Да |
| Максимален пробег | До 220 000 км. |
| Година на производство | След 2008 г. |
| Надстройка вид | Сметосъбираща за обслужване на кофи и контейнери с обем от 80 до 1100 л. |
| Изисквания към надстройка | Тип Вариопреса със задно товарене и управление |
| Обем/размер на надстройка | от 15 куб.м |
| Товароносимост на надстройката. Тази стойност се отнася за чистата товароносимост на събраните твърди битови отпадъци в бункера на надстройката и не включва собствената маса на надстройката. | Минимум 10 000 кг. |
| Степен на компресиране | Минимум 5 към 1 |
| Обслужване и разтоварване | Автоматизирано - задно |
| Напълно окомплектована система за качване на съдове за ТБО с обем от 80 до 1100 л. | Да |
| Повдигащ механизъм (шутунг) | - За работа при вдигане на контейнери от 80 до 1100 л.; - Шутунг затворен тип с широчина на светлия отвор максимум 1400 мм, с два броя завеси; - Система за управление на скоростта на вдигане шутунга с два режима на работа: с контейнери от 80 до 340 л с контейнери от 360 до 1100 л. |
| Състоянието на автомобила | Да няма видими повреди, пречещи на нормалната му експлоатацията, както и наличие на корозия или огънати елементи и неработещи възли, не трябва да има участъци с нарушено антикорозионно покритие. Технически обслужен със сменени масла, филтри и консумативи, гресиран. Гуми нови Резервна гума - нова |
| Оборудванe (съгласно Закона за движение по пътищата) | обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка |

Оферирания  специализиран  автомобил,  предмет на поръчката, следва   да   отговаря   на   описаните   в  таблицата   техническите   характеристики.   По отношение   на  посочените   в  техническата   оферта,   в  графа   „максимален   пробег” , изминати    от   автомобилa  километри,    възложителят   ще  осъществи фактическа  проверка  в  оторизиран   сервиз   на  съответната  марка  автомобил,  като  в случай   на  констатиране   на  несъответствие   участникът  се  отстранява   от  участие   в процедурата.

Участникът ще  бъде  отстранен  от участие  в настоящата обществена  поръчка, ако  предлагания автомобил  не  отговаря  на  изискванията,  описани  в  тази  техническа спецификация.

В  случай,  че   участникът  бъде  избран  за  изпълнител   на  поръчката  следва  да осигури   гаранционна   поддръжка в  собствена или наета оторизирана от производителя на  автомобила сервизна база,  като  срокът  на  гаранционна поддръжка  започва  да  тече  от  подписване  на  протокол за регистрация,  удостоверяващ  приемане  без  възражения на извършената доставка.

Покритие на гаранцията: двигател, съединител, ръчна предавателна кутия, автоматична предавателна кутия, преобразувател на въртящия момент, безстепенна трансмисия, главно предаване и диференциал, предно предаване, колесни лагери, карданен вал, задно предаване, 6Х2, горивна система, охладителна система на двигателя, горивна система, климатична система, кормилно управление (включително и със сервоусилвател), турбокомпресор, спирачна система, електрическа система, ABS система, управление на двигателя/ecu, и други обслужващи системи, корпуси, повдигащ механизъм и други компоненти на системата пресоване и за качване на съдовете за ТБО .

Участникът е длъжен да предаде на възложителя съпътстващите доставката документи, необходими за по-нататъшното й ползване по предназначение, като сертификати, разрешителни, инструкции, всички необходими съпътстващи документи съгласно ЗДП и Наредба № І-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчета и пускане в движение на МПС и други.

Възложителят си запазва правото, ако при приемане на автомобила има неотговарящи параметри от Техническата оферта на участника или открити технически недостатъци, да не подпише приемо-предавателен протокол и да не приеме доставката.

Възложителят си запазва правото, при приемане на доставката да извърши технически преглед в сервизен център, относно качеството на извършената доставка.

Всички такси и разноски по прехвърляне на собствеността на автомобилa /дължими данъци, нотариални такси, екотакси и др./ и Регистрация на автомобила в КАТ, са за сметка на Изпълнителя

Изготвил:

Добромир Райчев: …………………

Директор ОП „БКСТРО“