ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Доставка на нова многофункционална самоходна машина за подводно косене на тръстика“

във връзка с проект „Ограничаване на заблатяването и подобряването на водообмена в защитените местности Шабленско и Дуранкулашко езеро, чрез подводно косене на тръстика с многофункционална самоходна машина“

Минимални изисквания на които да отговаря специализираната машина, както следва:

Многофункционална самоходна машина-амфибия  – нова

1.Двигател:

- турбодизелов с мощност не по – малка от 45 к.с.;

- да отговаря на еконорми: TIER 4/ Stage 3A или еквивалентно/и;

- да разполага с автоматична защита при прегряване на двигателя или при твърде ниско ниво на маслото;

- да разполага с предупредителна система при работа при твърде голям наклон;

2.Минимални характеристики свързани с комфорт за водача:

- ергономична настройваема седалка;

- отопление на седалката;

- джойстик за управление на челните приспособления и разпределение на товара;

3.Ел. система:

- 12 V;

Минимален капацитет:

- акумулатор – не по-малко от 45 Ач;

- генератор – не по-малко от 60 А;

4.Хидравлична система:

- резервоар с циклон-технология или еквивалентна;

- помпа със защита от претоварване;

- следва да има възможност да функционира с биохидравлично масло

5.Челно приспособление:

- товароподемност – не по-малка от 250 кг;

- да разполага със система за бърза смяна на различните приспособления;

6.Ходова част:

- гъсенични гумени вериги;

7.Материал на корпуса:

- галванизирана стомана и алуминий, устойчив на солена вода;

Допълнителни приспособления и оборудване към машината:

- мин. 1 брой гребло – за събиране и транспортиране на нарязани растения, с работна ширина – не по-малко от 3,00 м;

- мин. 2 броя комплекти процеждащи пластини за всички секции на греблото – за улесняване на събирането на водорасли, дребни растителни остатъци, абсорбенти за масла;

- мин. 1 брой повдигаща вилица - за почистване на дъното от дънери и камъни, работния захват се регулира чрез разместване на зъбите, с работна ширина – не по-малко от 2,00м;

- мин. 2 броя ножове за рязане на тръстика под вода – защитен механизъм при контакт с твърди предмети, с различни работни ширини;

- мин. 1 брой нож за рязане над вода – защитен механизъм при контакт с твърди предмети, с работна ширина – не по-малко от 2,00м;

- мин. 1 брой нож за рязане в заблатени местности и тресавища – защитен механизъм при контакт с твърди предмети, с работна ширина – не по-малко от 2,00м;

- мин. 1 брой екскаватор – радиус на захват – не по-малко от 4,00м, радиус на завиване – не по-малко от 180о, с възможност да се използва в комбинация с нож или помпа;

- мин. 1 брой кофа за екскаватор – с вместимост, не по-малко от 60 литра;

- мин. 1 брой гребло за екскаватор;

-мин. 2 броя комплекти хидравлични маркучи за екскаватор;

- мин. 1 брой помпа – за отводняване и за абсорбиране на разлив на масла и друг тип замърсители, която да е съвместима с екскаватора,  капацитет – не по-малко от 100 м3/ час при височина 3,00м;

- мин. 1 брой платформа за транспортиране на машината – двуосна, с рампа за качване;

- мин. 6 броя сервизни комплекти филтри и бързоизносващи части;

- мин. 6 опаковки хидравлично биомасло, всяка от които с вместимост не по – малка от 20 л.;

- Срок на доставка на многофункционалната самоходна машина – до 120 календарни дни.

- Гаранционен срок – не по-малко от 1000 моточаса или 12 месеца (в зависимост от това, кое събитие настъпи първо).