ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Текущ  ремонт на участъци от общинската пътна мрежа и ремонт на участъци от уличната мрежа на територията на община Шабла по обекти както следва:

1.Текущ  ремонт на общински път DOB 2222 /I-9/ - /Дуранкулак-Шабла/ –Крапец - к-г Карвуна – 110000 лв

2. Текущ ремонт на уличната мрежа с.Крапец – 100000 лв

3 Текущ ремонт на улична мрежа с.Тюленово -15 000 лв.

Обществената поръчка включва 3 / три / самостоятелни обекта. Ще се възстановят и подобрят транспортно експлоатационните качества на участъци от общинския път и улици в с.Крапец и с. Тюленово. С извършването на ремонтните работи ще се подобри пътната основа, която е изгубила носимоспособност. Това е довело деформация в асфалтовите пластове. Ще се извършват изравнителни и усилващи пластове с различна дебелина.

Ще се положат пътни настилки от трошен камък в с. Крапец и с. Тюленово.

I. При изпълнение на обект №1 “Текущ ремонт на общински път DOB 2222 /I-9/ - Дуранкулак-Шабла/ -Крапец- к-г Карвуна” ще се извършват следните видове строително – ремонтни работи:

1. Геодезическо заснемане и избор на подходяща нивелета за повърхносто отводняване;

2. Изкоп земни почви на отвал;

3. Нивелетно фрезоване;

4. Изкърпване асфалтова настилка с фрезоване на дебелина 4 см;

5. Изкърпване асфалтова настилка с фрезоване с дебелина 5см;

6. Изкърпване асфалтова настилка с фрезоване с дебелина 6см;

7. Доставка и полагане асфалтобетон-изравнителен пласт – машинно;

8. Доставка и полагане асфалтобетон – цялостно асфалтиране;

9. Подготовка основа за асфалтиране;

10. Битумен разлив за връзка 350-700 гр./ м2

11. Затваряне на пукнатини по асфалтова настилка с битумна емулсия ;

12. Натоварване и превоз строителни отпадъци на 4,5 км;

13. Изкърпване асфалтова настилка без фрезоване - ръчно с дебелина 4см;

14. Изкърпване асфалтова настилка без фрезоване – ръчно с дебелина 5см;

15. Изкърпване асфалтова настилка без фрезоване – ръчно с дебелина 6см;

16. Направа на трошенокаменна настилка;

17. Изкърпване на трошенокаменна настилка до 10 см;

18. Почистване на силно замърсени асфалтови настилки;

19. Разкъртване на асфалтови настилки;

20. Разкъртване на трошенокаменна настилка;

21. Подравняване и профилиране на банкети;

II. При изпълнение на обект №2 “Текущ ремонт на уличната мрежа с. Крапец“

Обхват на строителните работи:

- Геодезическо заснемане и избор на подходяща нивелета за повърхностно отводняване

- Оформяне на пътно легло с дебелина 30 см, включваща трошен камък за основа - 20см , горен пласт – 10 см в уплътнено състояние

- Машинно почистване и извозване на земни маси

III. При изпълнение на обект №3 „Текущ ремонт на улична мрежа с.Тюленово „

Обхват на строителните работи:

1. Геодезическо заснемане и избор на подходяща нивелета за повърхностно отводняване

2.Оформяне на пътно легло с дебелина 30 см,включваща трошен камък за основа- 20 см                   , горен пласт – 10 см в уплътнено състояние

3.Машинно почистване и извозване на земни маси

Забележка: Количествата на строително - монтажните работи ще зависят от предложените единични цени.

IV. Изисквания към изпълнение на отделните видове СМР

При извършване на дейностите, свързани с поддържането на пътищата и улиците, да се предвиждат строителни продукти и материали, чиито експлоатационни показатели по отношение на съществените им характеристики осигуряват изпълнението на изискванията на строежите съгласно чл.169, ал.1 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/ и отговарят на техническите спецификации по смисъла на Наредба за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

- Организиране на обекта

Изпълнителят следва да осигури необходимите условия за работа на обекта.

Изрълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на СМР.

Възложителят осигурява площадката за събирането и натрупването на фрезованото количество асфалтова смес и площадката за складирането на необходимия чакъл.

Изпълнителят се задължава да спазва правилата по охрана на труда и ППО, както и в изпълнение на чл.14 от ЗЗБУТ да осигурява безопасни условия на труд, както на работниците, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост на обекта.

- Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Всички СМР да са изпълняват в съответствие с българските разпоредби и закони за защита на околната среда. Да бъдат сведени до минимум шума и праха на обекта.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури безопасността на автомобилното движение и безопасността на работещите по време на извършването на всички дейности по ремонти на отделни участъци на уличната мрежа и общинската пътна мрежа, както и всички изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труда.

- Приложими стандарти и правила

Приложими са всички стандарти и нормативни документи, които са в сила в Република България.

- Материали

Изпълнителят на строителството трябва да спазва всички законови и подзаконови изисквания на нормативните актове и стандарти, регламентиращи този вид дейност и определящи необходимото количество, както и да предложи гаранции за постигането му.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на СМР е задължение на Изпълнителя. Всички материали трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за технически изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

- Общи изисквания при изпълнение на дейностите

Дейностите да се изпълняват в съответствие с изискванията по стандарт за полагане на неплътни и пътни асфалтови смеси и шосировки.

Технологичната последователност на дейностите и самите дейности се изпълняват в съответствие с изискванията на:

- Техническа спецификация на „Агенция пътна инфраструктура“, одобрена през 2014г.

- Наредба №РД-02-20-19/12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата.

При извършване на СМР Изпълнителят  е длъжен да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка.

Текущ ремонт на пътна настилка на общинските пътища, включва подмяна на асфалтова настилка на определени участъци от пътя или частична подмяна.

Фрезова се определения за ремонт участък, като се отнема износващия пласт асфалтова настилка. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтирания участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура.

Върху определения участък се полага нова асфалтова настилка при спазване на правилата за полагани на нови асфалтови пластове.

Описание на работата

Ремонтът се извършва при следната технологична последователност;

- Извършване на технологично фрезоване на повредената повърхност

- Почиства се от несвързани материали прах, кал и др.

- Издухване с компресор на прахта и дребните частици

- Изпълняване на разлив за връзка

- Полагане на изравнителен пласт с неплътен асфалтобетон

- Полагане на плътен асфалтобетон

Трошенокаменна  пътна настилка  с дебелина- до 30 см

Преди изпълнение на трошенокаменната настилка се подготвя легло. За направа на трошенокаменни настилки се използват камъни от твърди скали с фракция 0/63 и като запълващ материал с фракция 0/45. Настилането и овалването на трошенокаменната настилка до 30 см в уплатнено състояние се извършва на два слоя. Първия слой се овалва с валяци , след това се овалва с валяци с последователно запълване на повърхността с дребна фракция. Повърхността на трошенокаменната настилка трябва да бъде равна, без издутини  /гърбици/ или вдлъбнатини в които да се събира вода.

Описание на работата

- Превоз, доставка и разтоварване на трошен камък върху предварително уплътнено и загладено пътно легло;

- Разстилане на трошения камък за основа с дебелина до 20 см в уплътнено състояние с булдозер и профилиране с грейдер;

- Уплътняване на трошения камък с валяк, при необходимост добавяне или отнемане на материал, като поправените места се уплътняват повторно.

- Разстилане на трошен камък с по-малки размери за горен слой с дебелина до 10 см в уплътнено състояние и профилиране с грейдер.

- Окончотелно уплътняване

V. Други изисквания:

1. Гаранционни срокове – съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 20 и чл. 21 на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство (обн. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.).

2. Строително – монтажните работи ще се приемат от лица, определени от Възложителя. Приемането на изпълнените и подлежащите на заплащане видове строителни работи се извършва с двустранно подписани от Изпълнителя и Възложителя протоколи Образец № 19.

3. Изпълнителят е длъжен по време на строителството сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

4. При изпълнението и приемането на строително-монтажните работи да се спазват стриктно всички нормативни актове в областта на този вид строителство.

5. Всички извършени работи и доставени материали трябва да отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.

6. Разходите за взимането на проби от материалите и асфалтовите смеси, включително и осигуряването на необходимото оборудване и техника за вземане на тези проби, са за сметка на изпълнителя.

7. Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

8. Изпълнителят е длъжен да обезопасява и сигнализира обекта, при спазване изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (дв, бр. 74 от 21.09.2010г.)

9. При извършване на СМР изпълнителят е длъжен да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

10. Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на въздуха по-ниска от 5°С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия. Ако асфалтовата смес не отговаря на изискванията, същата не трябва да се полага, като разходите остават за сметка на Изпълнителя.

11. Транспортните средства, използвани за превозване на фракциите и асфалтовата смес трябва да имат чисто, гладко метално дъно и да бъдат почистени от прах, застинала асфалтова смес, масла, бензинови или други замърсявания, които могат да повредят транспортирания материал.

12. Валяците трябва да бъдат снабдени с реверсивен съединител, с регулируеми чистачки, които да поддържат повърхността на колелото чиста, както и с ефективни механизми за осигуряване необходимата влажност по колелата, така че да се избегне залепване на материал по тях. По повърхността на бандажите не трябва да има неравности или издатини, които могат да повредят повърхността на асфалтовите пластове.

13. След приключване на работата за даден участък, изпълнителят е длъжен да почисти работната площадка и да извози строителните отпадъци на депо, указано от Възложителя. Материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката, са собственост на възложителя и следва да се депонират на указаните от него места.

14. Изпълнителят е длъжен да изхвърля всички отпадъчни материали от строителните работи на свой риск и за своя сметка в съответствие с приложимите български нормативни изисквания.

15. Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество.

16. Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на технологията и начина на изпълнение. В случай на констатирани дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, Възложителят спира работите до отстраняването им от Изпълнителя.

17. Всички дефектни материали се отстраняват от обекта, а дефектните работи се разрушават от Изпълнителя за негова сметка.

18. Преди започване на работа е необходимо работните участъци да бъдат сигнализирани съгласно НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

19. По време на изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

20. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на законовата уредба в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството стандарти и технически нормативни документи, действащи в страната.

Участникът, определен за изпълнител в процедурата, след сключване на договора трябва изпълни поръчката в определения срок, при спазване разпоредбите на действащата нормативна уредба, в съответствие с количествените сметки и Техническата спецификация, отнасящи се до изпълняваните дейности.

При ремонта на пътищата следва да се прилага Техническа спецификация 2014 г. за строителството на пътища и пътни съоръжения, изготвена от Агенция “Пътна инфраструктура. Пълният текст на Техническата спецификация 2014 г. на Агенция “Пътна инфраструктура” може да се намери на адрес.: http://www.api.bg/index.php/bg/normativna-baza/tehnicheski-specifikacii .

Изготвил:

инж. Марияна Бобева :/n/